Програма за развитие на селските райони

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа финансира в селските райони

Европейски съюз                                                                                                                                                           Община Якоруда

„Проектът се финансира от Европейски земеделски фонд за развитие на

селските райони и от държавния бюджет на Република България чрез

Програма за развитие на селските райони”

ОБЩИНА ЯКОРУДА

УТВЪРДИЛ:__________________

Нуредин Мусов Кафелов

/КМЕТ /

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

# ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в село Юруково, община Якоруда”

Декември, 2011г.

ОБЩИНА ЯКОРУДА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка

| Наименование на поръчката | Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, общ.Якоруда” |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ І

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ЧАСТ ІІ

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ ІІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

РАЗДЕЛ ІІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ ІV

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ ІІІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ І

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ ІІ

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ ІІI

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

РАЗДЕЛ IV

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ЧАСТ ІV

ОБРАЗЦИ

Образец №1 Оферта;

Образец №2 Списък на документите, съдържащи се в офертата;

Образец №3 Техническа оферта;

Образец № 4 Информация за общия оборот и оборота от строителство с предмет, сходен с настоящата обществена поръчка;

Образец №5 Списък на основните договори за строителство;

Образец №6 Списък на техническото оборудване;

Образец №7 Списък на ръководния екип, който ще участва при изпълнение на поръчката;

Образец №8 Декларация за съгласие за участие от ключов експерт

Образец №9 Професионална автобиография;

Образец №10 Списък на екипа, който ще участва в изпълнението на строителството обект на поръчката;

Образец №11 Декларация по чл.47, ал.1.1 и ал.2 т.2 и т.4 от ЗОП;

Образец №12 Декларация по чл.47, ал.1,т.2 и 3 и ал.2 т.1 и 3 от ЗОП;

Образец №13 Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП;

Образец №14 Декларация за липса на обстоятелствата по чл.93, ал.1, чл.94 и чл. 96 от Регламент  (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент /ЕО, Евратом/ № 1995/2006 на Съвета на ЕС;

Образец №15 Декларация по чл.56, т.10 от ЗОП;

Образец №16 Декларация за запознаване със строителната площадка и условията за изпълнение на поръчката;

Образец №17 Декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители

Образец №18 Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;

Образец №19 Банкова гаранция за участие;

Образец №20 Банкова гаранция за изпълнение;

Образец №21 Банкова гаранция за аванс

Образец №22 Декларация от членовете на Обединението/консорциума

Образец №23Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка

Образец №24 Ценова оферта;

РАЗДЕЛ V

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБЩИНА ЯКОРУДА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка

| Наименование на поръчката | Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда” |
| --- | --- |

ЧАСТ І

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ОБЩИНА ЯКОРУДА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ОБЩИНА ЯКОРУДА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ОБЩИНА ЯКОРУДА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка

| Наименование на поръчката | Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда” |
| --- | --- |

ЧАСТ ІІ

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ ІІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

РАЗДЕЛ ІІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ ІV

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЩИНА ЯКОРУДА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

РАЗДЕЛ І

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

СЪДЪРЖАНИЕ

- Обект на процедурата

- Количествена сметка

- Други условия свързани с поръчката

РАЗДЕЛ І

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

- Обект на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка са: Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

1.1 Кратко описание на проекта

Село Юруково е разположено на около 7 км. от общинския център гр.Якоруда. Наброява 1187 бр. жители с постоянен адрес. Населеното място има изградена водоснабдителна   мрежа. Канализационната мрежа на селото е изградена около 40 %. Голяма част от отпадъчните води на домакинствата се заустват в септични ями или свободно изтичат по улиците и практически се отвеждат без пречистване до напоителните канали и вади, което създава условия за замърсяване на водите и почвите. Канализацията, която се предвижда да се изгради, ще приема отпадъчните води на около 1800 екв. жители. С реализацията на проекта населеното място ще има напълно изградена канализационна мрежа, тъй като се предвижда доизграждане на канализационна мрежа и на главен канализационен колектор, който ще отвежда отпадъчните води до модулна  ПСОВ.

Проектното предложение  е за смесена канализационна мрежа, чието изпълнение е с полипропиленови тръби,  с необходимите съоръжения към нея и предвижда реконструкция на главен клон І, главен клон ІІ и главен клон ІІІ , с 32 второстепенни клона. До настоящия момент напълно  изградени са  “Клон 10”, “Клон 14” и Клон 16”. Предвиденото към момента заустване е в река “Места” след механично пречистване, а трасето на колекторите ще пресича двете дерета в местността ”Срътеш” с.Юруково.

Общата цел на проект “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда” е подобряване условията за живот в с. Юруково чрез осигуряване на достъп до качествена  канализационна инфраструктура, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните  води от имотите на потребителите, в изпълнение Директива 2000/60/EО относно изискванията за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно - битово водоснабдяване и Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчните води.

Основни цели на проекта:

- изграждане на основната канализационна мрежа на селото с три главни клона за събиране и отвеждане на отпадъчните води от с. Юруково до бъдещата модулна ПСОВ гр.Юруково.

- опазване на водите и водните обекти, съобразено с разпоредбите на Закона за водите;

- задоволяване на  належащите потребности на жителите на с.Юруково, чрез осигуряване на достъп до основни услуги за населението.

Конкретни цели  :

- преустановяване замърсяването на повърхностните и подземните води на територията на с.Юруково и намаляване негативното влияние върху околната среда;

- прекратяване замърсяването на земеделските земи около населените места от изливането на битови отпадъчни води и намаляване на  замърсяване на водите на река Места;

- чиста и здравословна околна среда, подобряване на санитарно-хигиенните условия за жителите на село Юруково.

1.2 Общи данни за населеното място

Физико-географски данни

Община Якоруда е разположена в североизточната част на област Благоевград върху площ от 339,3 кв.км. В обхвата й са включени 8 населени места –  град Якоруда (център на общината) и 7 села, разположени в югоизточната част. Неравномерността на селищната мрежа е предопределена от природо-географските условия (главно от релефа).  Броят на населението е 11 176 ч. Гъстотата на населението (33 ч./кв.км) е над два пъти по-малка от средната за страната (71 ч./кв.км), обусловена от планинските територии в общината, които са без населени места. Демографската ситуация в общината се характеризира с неблагоприятна възрастова структура и отрицателен прираст, а населението в общината е със ниско образователно ниво. На територията на община Якоруда има общо 6 училища, от които 1 средно общообразователно училище и 1 професионална гимназия по машиностроене – в гр. Якоруда, и 4 основни училища - в селата Юруково, Конарско, Смолево и Бел Камен. Културните дейности на територията на общината се организират в 3 читалища – в гр. Якоруда и в селата Конарско и Юруково, всяко от които разполага с библиотека.

Общинската икономика е слаборазвита с аграрно-промишлена структура, като местната индустрия е доминирана от дърводобива, машиностроенето и  шивашката промишленост. Енергетиката е представена от ВЕЦ “Белмекен” и ВЕЦ “Якоруда. Селското и горското стопанство са структуроопределящи в местната икономика. В земеделието доминира производството на картофи, царевица, фасул и тютюн. Животновъдството е доминирано от говедовъдството и овцевъдството, а птицевъдството и свиневъдството са слабо развити. Сферата на услугите е представена от туризма, като търговията има предимно местно значение. Налице за значителни природни и културно-исторически ресурси, като северната част на общината е включена в Национален парк “Рила”, което допринася за развитие на екотуристически продукт и превръщането на туризма като водещ отрасъл в общинската икономика.

1.3 Съществуваща канализационна мрежа и съоръжения

Делът на централно водоснабденото население в община Якоруда е 74,7%, като напълно е изградена водоснабдителна инфраструктура в гр. Якоруда, а частично са водоснабдени селата Аврамово (60% от населението), Бунцево (70%), Бел Камен (80%), Конарско (90%), Смолево (65%), Черна Места (95%) и Юруково (99%). Населението което няма достъп до централно водоснабдяване използва местни дренажни водохващания в които водата е с недоказани питейни качества и е възможно да бъде опасна за здравето на консуматорите. След 1990г. е започнато изграждането на довеждащ водопровод до с. Аврамово, като при проектирането е отчетен недостига на питейна вода за посочените частично водоснабдени населени места. Изградени са 14 от общо 18 км, като е необходимо проектирането на отклонения до тези села и довършването на водопровода.

Количеството на доставената вода на човек от населението в общината през 2003г. е 81л/ч ден, което е значително по-малко от стойността на показателя за област Благоевград (140 л/ч ден) и страната (137 л/ч ден). Главната причина е ниската степен на индустриализация на общинската икономика и незначителното потребление на вода от индустриалните предприятия. Количествата на доставената вода за домакинствата в община Якоруда (84 л/ч ден) не се различава от стойностите за областта и страната (съответно 98 и 90 л/ч ден). Към края на 2002г. на територията на общината няма населени места с режимно водоподаване.

По населени места водоснабдителната мрежа е както следва: гр. Якоруда – 25 км; с. Аврамово – 2,8 км., с.Бунцево – 3,6 км., с. Бел Камен – 2,4 км., с. Конарско – 4,9 км., с. Смолево – 3,6 км., с. Черна Места – 2,8 км., с. Юруково – 6,8 км. В гр. Якоруда, с. Конарско и с.Юруково водоснабдителната инфраструктура се управлява и стопанисва от ВиК Благоевград, а в останалите населени места от Община Якоруда. Инфраструктурата във всички населени места е изградена от етернитови тръби, налице са множество аварии, загубите на вода достигат до 65% от подаденото водно количество. Техническото състояние на мрежата води до влошаване качеството и значително повишаване себестойността на подаваната вода. Поддръжката на мрежата е силно затруднено, необходимо е привличането на публично финансиране за ремонт и реконструкция на водоснабдителната инфраструктура.

Питейното водоснабдяване на град Якоруда, с. Юруково, м. Баните и с. Дагоново (община Белица) се извършва от естественото езеро “Рибно”. Водата е с добри питейни качества, но през летния сезон се развиват микроорганизми, които придават лош мирис на водата. Довеждащият водопровод с дължина 24 км е изграден от етернитови тръби и поради каменливостта на терена се реализират сериозни загуби на вода. Необходими са инвестиции за цялостна подмяна на водопровода с бетонни тръби.

Водоснабдяването на с. Черна Места се извършва от приток на едноименната река по алпийско-гравитачен способ. Водата има добри питейни качества и е в достатъчно количество, но поради неспазване на техническите изисквания при изграждането на водопровода (не са изградени съоръжения за утаяване на твърдите частици) се предизвикват запушвания на довеждащия водопровод и вътрешно селската мрежа. Необходими са инвестиции за цялостна подмяна на водопроводната мрежа в населеното място.

Канализационна мрежа е изградена в общинския център гр. Якоруда и частично в с. Конарско (80%), като е обхванато 61% от населението. В с. Юруково е започнато изграждане на канализация, като са изпълнени 15% от общо 10 км канализационна мрежа. Битово-фекалните  и отпадните води от селското стопанство се заустват във водоприемниците без пречистване. В населените места без изградена канализация се използват локални септични ями, което създава епидемиологична опасност.

На територията на общината няма изградена пречиствателна станция за отпадни води.

3. Други условия, свързани с поръчката

Финансиране

Финансирането е осигурено по договор между община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по  проект “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда” в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013г. по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

Условия и начин на плащане

Плащането по настоящата обществена поръчка се осъществява по следния начин:

Авансовото плащане към Изпълнителя е в размер до 30% (тридесет процента) от стойността на настоящата обществена поръчка срещу представен документ за внесена гаранция за аванс за същата стойност и фактура в срок до 20 (двадесет) работни дни от подписване на договора;

Междинно плащане - Възложителят извършва междинни плащания в размер до 70% от стойността на цената за изпълнение на СМР, включващи и аванса.

Окончателното плащане е сумата равна на разликата между стойността на бъдещия договор между Възложител и Изпълнител, и получените суми от аванс и междинни плащания. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от изпълнителя суми, за стойността с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение. Заплаща се след приключване на дейностите, окончателното приемане на изпълнената работа и въвеждане на обекта в експлоатация. Срокът за плащане е до 20 (двадесет) работни дни от датата на въвеждане на обекта в експлоатация и одобряването на представената от Изпълнителя фактура.

ОБЩИНА ЯКОРУДА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

РАЗДЕЛ ІІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

РАЗДЕЛ ІІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Подготвителни работи

Преди започване на СМР Възложителят предава на Изпълнителя основните точки от трасетата на колекторите и стабилизирани нивелачни репери. Изпълнителят трябва да осигури, монтира и поддържа устойчиво на атмосферни въздействия информационно табло на входа на строежа, или на друго одобрено от Строителния надзор място.

Временни съоръжения

Изпълнителят трябва да поеме всички разходи за монтаж, експлоатация и демонтаж на временните съоръжения.

Временен офис на Строителя

Изпълнителят е длъжен да изгради временен офис в близост до основната база на домуване на техниката и складовите площи и помещения. Офисът трябва да е подходящо обзаведен и да бъде поддържан чист и подреден от Изпълнителя през целия срок на строителството. Помещенията за офис включват отделна зала с възможност за провеждане на общи срещи на участниците в процеса. Изпълнителят чрез лично или чрез законния си представител (за юридическите лица) или чрез надлежно упълномощено лице с пълномощие да предоставя информация на Възложителя и Строителния контрол относно изпълнението по договора, както и да приема указания, да приема и предава документи и други от името на изпълнителя, трябва да присъстват на площадката по всяко време за целия период, в който се извършват СМР. По всяко време в рамките на работния ден Изпълнителят или неговия представител трябва да може да бъдат намерени на мобилен телефон. По всяко време в рамките на строителния процес Изпълнителят или негов представител следва да бъде на разположение на Възложителя като посочи актуален мобилен телефон.

Помещения за Строителния надзор

Изпълнителят трябва да осигури помещения за офис на Строителния надзор. Офисът трябва да е отоплен и с достъп до санитарен възел и с Основни захранващи инсталации.

Санитарни помещения

Строителят е длъжен да осигури и поддържа временни санитарни помещения на площадката за ползване от всички лица, участващи в процеса.

Водоснабдяване

Изпълнителят трябва да осигури и поддържа подходящо захранване с питейна вода за битови и технологични нужди.

Строителна механизация на Изпълнителя

Строителят осигурява строителна механизация, която трябва да бъде ефективна и подходяща за осигуряване на задоволително качество на работа и темп на напредък, което ще гарантира завършването на Обекта в срока, определен в офертата. Видът, капацитетът, броя на всяка предвидена за изпълнение механизация, трябва да се мотивира по установените правила в работната програма, която е неразделна част от офертата. Ако в даден момент тази строителна механизация се окаже неефективна, неподходяща или недостатъчна за осигуряване на необходимото качество на работата или за темпа на напредъка, Строителният надзор може да нареди на Строителя да увеличи ефективността, да измени характера или да наеме допълнителна строителна механизация, а Строителят трябва да се съобрази с това нареждане. Ако Строителният надзор не издаде подобно нареждане, това по никакъв начин не освобождава Строителя от неговото задължение да осигури необходимите качество на Обекта и темп на напредъка.

Опазване на съществуващи съоръжения и инсталации

Изпълнителят поема пълната отговорност за опазване на всички елементи от инфраструктурата в сервитута от уличната мрежа и външните трасета, в които се извършват СМР, подвоз на материали и извозване на отпадъци и земни маси.

Всяка щета, нанесена в резултат на действията на Изпълнителя, трябва да бъде отстранена за негова сметка.

Сигурност и охрана на строежа

За времето на строителство, до пълното напускане на площадката след завършване на всички предвидени процедури, отговорността и наличието на охрана се извършва от Изпълнителя за негова сметка на негова отговорност.

Здравословни и безопасни условия на труд

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по НАРЕДБА № 2/от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.)

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба № 3 от 31.07.2003 год. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

Задължително е изпълнителят да изисква от работниците автентични медицински свидетелства.

Съхранение на материали и технологично оборудване и работа с тях

Всички материали и технологично оборудване, използвани в Обекта, трябва да се третират и съхраняват по начин, предпазващ ги от повреди от какъвто и да е вид в съответствие с указанията на производителите. Материалите, които по мнение на Строителния надзор са твърде повредени и не са подходящи за ползване по предназначение или по предписание, трябва незабавно да бъдат премахвани от обекта, като Изпълнителя няма да получи компенсация за повредения материал, нито за неговото отстраняване.

Одобрение на източници на материали

Преди влагането им в Обекта, репрезентативни образци на материалите трябва да бъдат представени на Строителния надзор за проби както и пълна техническа документация за тях. Материал, който не е одобрен от Строителния надзор, не може да бъде използван в СМР.

Начин на измерване и доказване на количеството изпълнение СМР.

От Възложителя ще бъдат одобрявани само работи и/или част от работи  завършени от Изпълнителя и изпълнени съобразно спецификацията, размерите указани на чертежите и одобрените материали, отговарящи на качествените изисквания и стандартите. Работите, които се покриват или се вграждат в следващи операции (покритие от следващи слоеве) подлежат на междинно одобрение. В такива случаи изпълнителят следва да поиска одобрение преди да закрие така изпълнените работи. Само изцяло завършената и одобрена работа може да се актува за плащане.

Когато изпълнителят е завършил изцяло достатъчно количество работа, съгласно план-графика за изпълнение на поръчката, той иска от Възложителя инспекция за одобрение. Възложителят следва да одобри или да издаде инструкции за отстраняване на дефекти или отклонения. Такива инструкции следва да се изпълнят веднага и работата няма да бъде приета нито платена, докато всички дефекти не бъдат отстранени, съобразно изискванията на Възложителя. Одобренията от Възложителя не освобождават Изпълнителя от договорните му задължения до края на гаранционния период, указан в условията на договора.

Изпълнителят се задължава да използва и да не се отклонява от одобрените и предоставени на Възложителя от ФОНДА Техническа спецификация и/или Количествени сметки, неразделна част от настоящата обществена поръчка.

ОБЩИНА ЯКОРУДА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

РАЗДЕЛ ІІІ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

РАЗДЕЛ ІІІ
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Съгласно Наредба №1/30.07.2003г. чл.4,  ал.2, т.3   от номенклатурата на видовете строежи на МРРБ, обект “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда” е  строеж от  II-та категория.

Основа за съставяне на Общите технически спецификации е Червената Книга на международната организация по стандартизация - ФИДИК.

Технически стандарти

При изпълнение на поръчката като минимум винаги трябва да се спазват посочените в инвестиционния проект стандарти, а ако такива не са посочени като минимално изискуеми се приемат съответните български стандарти и правилници или еквивалентни на тях. Това означава, че други международно признати стандарти и правилници могат да се прилагат при положение, че те са повече или поне толкова строги, колкото съответните български стандарти и правилници, или в конкретния случай не съществуват български стандарти и правилници.

Прилагането на други официални стандарти, осигуряващи равно или по-високо качество от стандартите и правилници, посочени в документацията за участие, могат да бъдат приети и одобрени писмено от Строителния надзор след предварителен преглед за съответствие и еквивалентност. В този случай Изпълнителя предоставя цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на Строителния надзор.

Навсякъде в документацията, където са посочени стандарти е допустимо приложението и на еквивалентни такива.

Изисквания към основните технологични процеси

Полагане на тръбите

Изпълнението на канализационната мрежа трябва да стане от полипропиленови тръби по БДС 13476-3:2008  или еквивалентен такъв.

Типови ревизионни шахти и улични оттоци

Типовите ревизионни шахти се изпълняват с монолитна основа (или с готов елемент от полимери при същите технически параметри) и сглобяема от отделни пръстени вертикална част. Монолитната част се изпълнява от неармиран бетон клас В20 с водоплътност W-0,4.

При диаметъра на тръбата до Ф600 (включително) диаметъра на основата е Ф1000, а при диаметри Ф800 – диаметъра на основата е Ф1600.

Вертикалната част е от стоманобетонови пръстени с Ф1000/10 при височина на елемента Н=700.

Връхната част на шахтата е от конусен стоманобетон елемент с вградена гривна за полимер бетонов капак съответстващ по размери на чугунен капак по БДС 1660-70г. или еквивалентен

За основите с диаметър Ф1600 се използват преходни кръгли стоманобетонни плочи.

При шахтите с пад вертикалната част на скачащата тръба се изпълнява от PVC Ф315 по – EN 13476, тройник и коляно в бетонов кожух.

Уличните оттоци са от бетонови тръби Ф400 и полимер бетонови решетки еквивалентни на чугунените по БДС  1463-72г. или еквивалентен.

Обратна засипка

Обратното засипване се извършва след проведените проби за водоплътност по реда установен в Правилника за изграждане и приемане на строително монтажните работи (ПИП на СМР) в част инсталации (външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване и канализация).

Засипването става със земни маси на пластове по 0.20м. и трамбоване. Леглото, върху което се полага настилката се изгражда и приема като последен етап от земните работи. Преди неговото окончателно завършване трябва да бъдат изградени всички отводнителни съоръжения - напречни и надлъжни дренажи, канали и др. По-време на строителството се контролират ширината, нивото, напречния наклон, както и плътността на леглото. Приемането на леглото се извършва по правилата за приемане на обекти в пътното строителство на участъци с дължина най-малко 200м. Изграждането на настилката трябва да започне веднага върху приетото легло. В случай, че настилката не се положи веднага върху приетото легло, всички евентуални повреди по него следва да се отстраняват от строителя. Строителният надзор приема леглото и разрешава полагането на настилката.

Възстановяване на настилките – подосновен пласт

Под основния пласт според функциите, които изпълнява е дрениращ, като се използва, баластра, трошен камък и други материали, които съдържат не повече от 7% отмиващи частици (прах и глина). Материалът, използван за направа на дрениращ пласт трябва да има коефициент на филтрация най-малко 1м/24 часа, определен при максимална плътност по БДС-8497. Баластрата трябва да отговаря по качество и зьрнометричен състав на изискванията в БДС 8991 или еквивалентен. Максималният размер на зърната трябва да бъде най-много равен на 2/3 от дебелината на уплътняващия пласт. Основата от заклинен трошен камък се състои от един или два конструктивни пласта с дебелина съгласно съществуващата настилка или наличен проект.

Еднопластовата основа и горния пласт на двупластовата основа се правят от трошен камък с размери 35-75 мм. Заклинването става трошено-каменна фракция с размери 0-25 мм. Трошеният камък трябва да отговаря по качество на изискванията в БДС 2292 или еквивалентен. По време на строителството се контролират качеството и зърнометричния състав на материала, както и ширината, дебелината, напречния наклон, равността, нивото, плътността, водното съдържание и модулът на еластичност на пласта.

Основа на битумоминерални смеси.

Основата на битумоминерални смеси е еднопластова с дебелина съгласно проекта. Тя се полага върху основа от трошен камък или баластра. Битумоминералните смеси за основи трябва да отговарят по качество на изискванията в БДС 4132 или еквивалентен. По време на строителството се проверяват ширината, дебелината, напречния наклон, нивото, равността и плътността на готовата основа.

Асфалтобетонно покритие

Асфалтобетонното покритие се състои от два пласта с дебелина съгласно съществуващата или наличен проект. Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонни смеси отговарящи на изискванията в БДС 4132 или еквивалентен. Направата на покрития от горещи асфалтобетонни смеси се извършва при температура на въздуха не по-ниска от плюс 5°С. Не се допуска полагането на асфалтови смеси при дъжд и върху мокра заледена и заснежена повърхност. Преди полагането на асфалтобетонната смес за осигуряване на връзка между покритието и основата, върху почистената основа се прави предварителен разлив с битум. Разливът се прави с автогудронатор 2 до 3 часа преди полагане на асфалтобетонната смес от същия битум, с който тя се произвежда. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по-ниска от 130 °С, а при студено време не по-ниска от 150°С. Асфалтовите смеси се уплътняват със статични, вибрационни и пневматични валяци. Движението на готовото асфалтобетонно покритие се пуска най-рано 2 часа след неговото окончателно уплътняване.

Възстановяване на бордюри и водещи ивици.

Бордюрите — видими и скрити, и водещи ивици се поставят и нареждат върху основа от бетон. Те се укрепват чрез запълване на фугите с циментно-пясъчен разтвор. Каменните бордюри трябва да отговарят по качество на изискванията в БДС 623 или еквивалентен, а бетоновите бордюри и водещи ивици на изискванията в БДС 624 или еквивалентен. Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. Бордюрите и водещите ивици се поставят върху пресен бетон. Те се нареждат в прави участъци по конец, а кривите по шаблон с фуги не по-широки от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво. След направата на бордюрите и водещите ивици трябва да се вземат мерки за предпазването им от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора. По време на строителството се контролират качеството и съответствието с изискванията на бордюрите и ивиците, на бетона и на циментовия разтвор, както линията и нивото на наредените бордюри.

Тротоари и тротоарни плочки.

Материалите трябва да отговарят по качество на изискванията за плочките в БДС 625 или еквивалентен, за разтвори в БДС 9340 или еквивалентен. По време на строителството се контролират качеството на материалите, както и ширината, надлъжния и напречния наклон, равността на основата и на тротоарната настилка.

Тротоари с асфалтобетонно покритие.

Асфалтобетонното покритие на тротоарите се прави върху равна и уплътнена основа. Тротоарното покритие се прави с лят асфалт и плътни дребнозърнести или пясъчни асфалтобетонни смеси, които отговарят по зърнометричен състав на изискванията в БДС 4132 или еквивалентен. Асфалтобетонните смеси се полагат ръчно или машинно и се уплътняват с лек самоходен валяк до постигане на проектната плътност. Местата недостъпни за валяка се уплътняват с ръчна или механична трамбовка. По време на строителството се контролират качеството на материалите, напречния наклон и равността на основата на асфалтобетонното покритие, както и коефициента на уплътняване по БДС 4475 или еквивалентен.

| № | Наименование на основните материали | Диам. [mm] | Дълж. [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда |  | 8085.00 |
| Тръби кръгли полипропиленови по БДС-13476-3:2008. или еквивалентен |
| 1 | Главен клон І | 300 | 1091.00 |
| 2 | Главен клон ІІ | 300 600 | 512.00 75.00 |
| 3 | Главен клон ІІІ | 300 | 1224.00 |
| 4 | Профил 1 | 300 | 167.00 |
| 5 | Профил 2 | 300 | 198.00 |
| 6 | Профил 3 | 300 | 53.00 |
| 7 | Профили 4 | 300 | 298.00 |
| 8 | Профили 5 | 300 | 44.00 |
| 9 | Профили 6 | 300 | 157.00 |
| 10 | Профили 7 | 300 | 81.00 |
| 11 | Профили 8 | 300 | 202.00 |
| 12 | Профили 9 | 300 | 57.00 |
| 13 | Профил 10а | 300 | 111.00 |
| 14 | Профил 11 | 300 | 117.00 |
| 15 | Профил 11а | 300 | 137.00 |
| 16 | Профил 12 | 300 | 96.00 |
| 17 | Профил 13 | 300 | 151.00 |
| 18 | Профил 15 | 300 | 265.00 |
| 19 | Профил 15а | 300 | 91.00 |
| 20 | Профил 17 | 300 400 | 120.00 90.00 |
| 21 | Профил 18 | 300 | 246.00 |
| 22 | Профил 19 | 300 | 88.00 |
| 23 | Профил 20 | 300 | 171.00 |
| 24 | Профил 21 | 300 | 310.00 |
| 25 | Профил 22 | 300 | 43.00 |
| 26 | Профил 23 | 300 | 75.00 |
| 27 | Профил 24 | 300 | 215.00 |
| 28 | Профил 25 | 300 | 233.00 |
| 29 | Профил 26 | 300 | 20.00 |
| 30 | Профил 27 | 300 | 170.00 |
| 31 | Профил 28 | 300 | 220.00 |
| 32 | Профил 29 | 300 | 83.00 |
| Тръби кръгли полипропиленови по БДС-13476-3:2008. или еквивалентен |
| 36 | Тръби ф200 за дъждоприемни утоци | 200 | 664.00 |

ОБЩИНА ЯКОРУДА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

РАЗДЕЛ ІV

РАБОТЕН ПРОЕКТ

ОБЩИНА ЯКОРУДА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка

| Наименование на поръчката | Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда” |
| --- | --- |

ЧАСТ ІІІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ І

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ ІІ

ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ ІІІ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

РАЗДЕЛ IV

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ОБЩИНА ЯКОРУДА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

РАЗДЕЛ І

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

- Условия и право на участие

- Изисквания към персонала, който ще изпълни поръчката

- Изисквания към техническото оборудване

- Застраховки.

РАЗДЕЛ І

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- Място и срок за получаване на документацията за участие.

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да направят това в касата на Община „Якоруда”, от 08:00 ч до 17:00 ч.,всеки работен ден.

Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите – до 31.01.2012 г..

Документацията за участие се предоставя след представяне на платежно нареждане, че документацията е закупена. В този случай, при поискване от съответния участник, Възложителят следва да изпрати документацията по куриер на посочен от участника адрес. Всички разходи за изпращането са за сметка на лицето отправило искането.

1.1.Цена на документацията за участие.

Цената на документацията е 85 /осемдесет и пет/ лева.

1.2. Начин на плащане на документацията за участие.

Сумата от 85 /осемдесет и пет/ лева, следва да бъде внесена в касата на Община Якоруда, или по банков път на следната сметка на Община Якоруда.

Корпоративна търговска банка АД,

IBAN BG82KORP9220 31 379635 00,

BIC  KORPBGSF

- Условия и право на участие

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на условията предвидени в Закона за обществените поръчки, Правилникът за прилагането му, приложимото българско законодателство и настоящата документация.

2.1. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват договор. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират:

- че всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- че обединението / консорциума е упълномощило лице, което да получава указания за и от името на всеки член на обединението / консорциума;

- че всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

- че всички членове на обединението / консорциума са отговорни заедно и поотделно за качественото изпълнение на обекта, до края на гаранционния период, съгласно подписаният договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, независимо от срока за който е създадено обединението / консорциума

Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението / консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложен договорът за създаването на обединение / консорциум, или в приложеният липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

2.2.Подизпълнители. Когото участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изисквания изброени в настоящия раздел, се прилагат и за подизпълнителите.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговоря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работи.

Когато участника предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал.1,т.1,3,4,5 и 10 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и самият участник съобразно вида и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Лице, което участва в обединение не може да участва със самостоятелно предложение. Лице, което фигурира като подизпълнител в предложението на друг участник не може да участва в предложението на обединение. За действията, бездействията и работата на подизпълнителите отговаря изпълнителят.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от посочените изисквания.

2.3. Представителство. Участниците, юридически лице се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено пълномощно-оригинал.

2.4. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник за когото  е налице някое от следните обстоятелства:

1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

2. обявен в несъстоятелност;

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

7. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

8. член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

9. сключил е договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Когато участниците са юридически лица условията по т.1 и 5 се прилагат както следва:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- във всички останали случаи, включително и за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.

- За прокуристите, когато има такива

Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания посочени в т.2.4. от настоящия Раздел.

2.5.Административни изисквания съгласно Регламент /ЕО, Евратом/ № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент /ЕО, Евратом/ № 1995/2006 на Съвета на ЕС:

а) По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал.1 от Регламент /ЕО, Евратом/ № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент /ЕО, Евратом/ № 1995/2006 на Съвета на ЕС;

б) По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент /ЕО, Евратом/ № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент /ЕО, Евратом/ № 1995/2006 на Съвета на ЕС;

в) По отношение на участника да не е наложено наказание на основание чл. 96, буква „а” от Регламент /ЕО, Евратом/ № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент /ЕО, Евратом/ № 1995/2006 на Съвета на ЕС;

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

2.6.Финансови изисквания.

Минимални изисквания:

- През последните три приключили финансови години - 2008, 2009 и 2010 г. (в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си) участникът следва да е реализирал общ оборот, равен минимум на 6 000 000 лв. или равностойността във валута без ДДС;

- Минималният оборот от дейности, сходни на тези, които са предмет на обществената поръчка - изграждане и/или реконструкция на обекти във ВиК сектора, през последните три години - 2008, 2009 и 2010 г. (в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си) трябва да бъде не по-малко от 3 000 000 лв. или равностойността във валута без ДДС.

В случай, че участникът е обединение/консорциум, изброените по-горе финансови изисквания се прилагат за обединението/консорциума като цяло.

2.7. Други изисквания към участниците. За изпълнението на строително-монтажните работи, участникът трябва :

- да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за четвърта група строежи от втора категория, съгласно чл.5, ал.6, т.4.2.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или за по-висока категория строежи или да е вписан в съответен регистър на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

- да има успешно изпълнени в рамките на последните пет финансово приключили години (2006г., 2007г., 2008г., 2009г., 2010г.) поне три договора за строителство или реконструкция на водоснабдителна и канализационна инфраструктура на обща стойност минимум 3 000 000 лв./ три милиона/ лева. За успешно изпълнен се приема този договор, изпълнението по който е приключило, работата е приета от Възложителя без забележки. За доказване на наличието и успешното изпълнение на тези договори участника следва да представи списък на договорите за строителство, придружени от препоръки за добро изпълнение. Препоръките трябва да посочват най-малко стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо (кумулативно) за всички участници в обединението, като поне един от референтните обекти трябва да е изпълнен от партньора, с най- голямо процентно участие в обединението/консорциума. Договори в процес на изпълнение не се приемат.

- Участникът трябва да има удостоверение от банка за наличие на финансов ресурс или за достъп до кредитна линия минимум за 1 000 000 /един милион/ лева. В случай че участникът е обединение/консорциум /дружество по ЗЗД, това изискване се отнася до обединението като цяло.

- Участникът трябва да притежава валидна „Застраховка професионална отговорност” като минималната застрахователна сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за този вид строителство, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.). В случай че участникът е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД), това изискване се отнася до всеки един член на обединението.

- да притежава следните сертификати: Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, Система за управление за околната среда ISO 14001:2004, Система за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентни, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях.

В случай че участникът е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД), това изискване се отнася общо ( комулативно)за всички участници в обединението.

- Изисквания към персонала, който ще изпълни поръчката

За изпълнение на поръчката участникът трябва да осигури строителен екип, включващи специалисти от съответните области с достатъчно опит стаж и с необходимата професионална квалификация, за да осигурят точното, качествено и своевременно изпълнение на обекта на поръчката.

За изпълнението на поръчката участникът е длъжен да осигури технически ръководител, който да осъществява цялостното ръководство при реализирането на строителните работи.  Техническият ръководител, който ще ръководи цялостно строителните работи, трябва да притежава квалификация строителен инженер. Специализираното техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи трябва да бъде извършвано от други технически правоспособни лица, съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен. Технически правоспособни, съгласно чл.163а, ал.2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника". Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.

3.1.Инженерно-техническият екип (ключови експерти), който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните условия:

Технически ръководител на обекта

- да има завършено висше образование с квалификация „строителен инженер” или „инженер”

- да има минимум 5 години общ трудов стаж като строителен инженер, от които минимум 2 години на позиция ръководител на обект при строителството на обекти с вид и мащаб подобен на този, който е обект на настоящата обществена поръчка.

Специализирани технически ръководители за отделни групи строителни и монтажни работи

- Завършено висше образование с квалификация "строителен инженер", "инженер" по специалност в съответствие с предмета на настоящата обществена поръчка

- да имат минимум 4 години стаж като по специалността, от които минимум 2 на позиция ръководител на обект или 2 години като ръководител на отделни строителни или монтажни работи или на строителна група или да е участвал като технически ръководител при изпълнението на не по-малко от 2 обекта сходни с този, предмет на настоящата обществена поръчка.

Експерт - Контрол на качеството

- Завършено висше образование с квалификация "строителен инженер", "инженер" по специалност в съответствие с предмета на настоящата обществена поръчка

- да има минимум 4 години стаж като по специалността, от които минимум 2 на длъжност свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР.

Координатор по безопасност и здраве (КБЗ)

- да има минимум 3 години трудов стаж на тази позиция и

- удостоверение за преминат курс за тази позиция.

3.2. Изпълнителски екип.

За изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага с минимум изпълнителски състав, без ключовите експерти, за изпълнение на поръчката от 30 души/тридесет/. Изпълнението на това условие се доказва с удостоверение и/или справка издадени от органите на НАП за броя на действащите трудови договори, към дата не по-ранна от 90 дни преди подаване на офертата.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването е кумулативно за всички участници в обединението.

3.3. Задължителен състав на екипа и възможности за изменение в него.

Освен посоченият минимално изискуем състав, по своя преценка участникът може да включи и други експерти, необходими за точното изпълнение на поръчката. Заедно с това се задължава при необходимост да осигури и допълнително лица с нужната квалификация за решаване на въпроси възникнали в хода на работа по проекта.

Участникът, определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като технически ръководител и специализирани технически ръководители (наричани ключови експерти) без предварително писмено съгласие на възложителя.

Изпълнителят може да заменя ключовите експерти по изключение в следните случаи:

1. при смърт на ключовия експерт;

2.при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност на ключовия експерт;

3. при необходимост от замяна на ключовия експерт поради причини, които не зависят от Изпълнителя (например оставка, придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и др.);

4. когато ключовият експерт бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

В горепосочените случаи изпълнителят на настоящата обществена поръчка дава на възложителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт и прилага доказателства за наличието на някое от основанията по горната алинея и експерт, които да замени досегашния ключов експерт, като посочи квалификацията и професионалния му опит и приложи доказателства за това.

При замяната на ключов експерт, новият експерт трябва да притежава квалификация и професионален опит, не по-малки от минимално изискуемите по тази документация за заменяния експерт.

- Изисквания към техническото оборудване.

За изпълнение на строителните работи участникът трябва да разполага с необходимите строителни механизация, съоръжения, специални уреди и приспособления, специални технически средства и други за точното и качествено изпълнение на необходимите дейности за изпълнение на поръчката:

- Комбиниран колесен багер - 2 бр.

- Булдозер - 1 бр.

- Самосвал - 4 бр.

- Апарат за лепене на тръби до 160 - 2 бр.

- Кран - 1 бр.

- Водоноска - 2 бр.

- Бетоновоз - 1 бр.

- Машина за трамбоване с виброплоча - 1 бр.

- Валяк вибрационен, над 10 т - 1 бр.

- Валяк вибрационен, 3 т - 1 бр.

- Машина за фрезоване на асфалт - 1 бр.

- Автогудронатор - 1 бр.

- Машина за полагане на асфалт - 1 бр.

- Комбиниран колесен багер с обратна кофа и представка - 1 бр.

- Багер колесен с обратна кофа, 1 м3 на кофата – 1 бр.

- Челен товарач - 1 бр.

- Булдозер за разриване на земята -1 бр.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването е кумулативно за всички участници в обединението.

Като разполагаемо за участника се счита и оборудването и механизацията на неговите подизпълнители, както и на участниците в обединението.

Участникът трябва да посочи подробен списък на оборудването, съоръженията и механизацията, с които ще изпълнява поръчката- Образец №6. Броят и видът им трябва да бъдат съобразени с условията и изискванията на настоящата документация, както и  с предложените от него срокове и етапите за изпълнение, както и с разпределението на работната сила и техническите средства.

- Изисквани застраховки.

Застраховка на изпълнителя и подизпълнителите му (ако има такива) по чл.171, ал.1 от ЗУТ.

Изпълнителят и неговите подизпълнители, а в случай, че участникът участва като обединение/консорциум, тогава всеки един от участниците в обединението/консорциума трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство, като минималната застрахователна сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за този вид строителство, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).

Предмет на застраховане е професионалната отговорност на участника за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да покрива професионалната отговорност на участника по писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разноски. Като минимално изискване застрахователното покритие трябва да включва отговорността за смърт или за телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица, както и за материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица, причинени от строителя или неговите подизпълнители.

Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговоря на категорията строеж по обекта на поръчката и да е в сила минимум 90 дни след изтичане срока на валидност на офертата. След определяне на изпълнителя и при сключване на договор с него той е длъжен да поддържа горепосочената застраховка валидна до окончателното приключване на възложената работа.

ОБЩИНА ЯКОРУДА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

РАЗДЕЛ ІІ

ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

- Предварителна проверка

- Показатели за оценка

- Методика за оценяване

- Указания по прилагането на методиката

РАЗДЕЛ ІІ

ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

- Предварително проучване на офертите:

Преди началото на оценката на представените от участниците оферти, комисията извършва предварителна проверка за комплектността на подадените от тях документи и съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие. Комисията е задължена да изиска от участниците допълнителни документи, както и отстраняване на констатирани формални нередовности в представените документи. При първоначалния преглед на съдържанието на офертите на участниците, комисията не извършва преглед по същество на документите, по отношение на доказването на съответствието с критериите за подбор, а проверява единствено формалната страна и наличието на съответните документи.

Комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, при първоначалната проверка, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола.

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните технически и ценови оферти (Плик 2 и 3).

Правомощието по т. 2.3. не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

2. Критерий за оценка на офертите

Оценяването се извършва по критерия „икономическа най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексна оценка:

| № | Показател | Тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| А | Финансов показател | 50% |
| А1 | Предложена цена | 100 т. |
| Б | Технически показател | 50% |
| Б1 | Начин на изпълнение | 60 т. |
| Б2 | Срокове за изпълнение на поръчката | 40 т. |

3. Методика на оценяване

Комплексна оценка (КО)

Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни критерии, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула:

КО=(А *0.5)+(Б * 0.5)

А. Финансов показател.

Оценката по финансовия показател се определя на базата на предложените цени. Тя се изчислява като съотношение между най-ниската предложена в процедурата цена, и цената предложена от съответния участник. Полученият резултат се умножава с коефициент 100. Най-ниската предложена цена получава най-високата оценка. Оценяването по този показател се изразява чрез следната формула:

А1= най-ниска предложена цена   x 100

цена на участника

Б. Технически показател

Оценката по този показател се определя като сбор от оценките по два подкритерия – начин на изпълнение (Б1) и срок за изпълнение (Б2), като всеки подкритерий се умножи по тежестта която има при формиране на техническия показател, изразено чрез следната формула:

Б= (Б1 * 0.6) + (Б2 * 0.4)

Б1 Начин на изпълнение. Оценката по този показател е експертна. Тя е в диапазон от 0 до 100т.  Извършва се чрез сравняване на представените концепции за работа, обосновки и доказателства в отделните оферти. По този показател комисията оценява предложените подпоказатели:

а) Организация на работа. По този показател Комисията оценява пригодността и ефективността на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране предмета на поръчката; обособените етапи на работа заедно с разпределението на техническите ресурси и работната сила в това число обем работи, брой работници за етапа, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса. Комисията преценява адекватността и целесъобразността на представеното разпределение и доколко то се покрива от декларираната ресурсна осигуреност от страна на участника – максимум 30т.

b) Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката. Комисията преценява дали предложените методи и организация биха осигурили в достатъчна степен осигуряването на качеството на изпълнение  – максимум 20т.

c) Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката. Комисията оценява степента, в която предложените мерки гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението  – максимум 20т.

d) Мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните ремонтни работи.  Оценяват се ефективността, приложимостта и целесъобразността на предложените мерки  – максимум 30т.

Таблица “a” – Организация на работата– Максимален брой точки 30

| Подпоказател | Начин на оценка | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Организация на работата | По този показател Комисията оценява пригодността и ефективността на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране предмета на поръчката; обособените етапи на работа заедно с разпределението на техническите ресурси и работната сила в това число обем работи, брой работници за етапа, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса. Комисията преценява адекватността и целесъобразността на представеното разпределение и доколко то се покрива от декларираната ресурсна осигуреност от страна на участника. | 0т. – показателят не е разработен в техническата оферта 10т. – Предложената организация на работа е: слабо ефективна, недобре разпределена между екипа, не може да осигури в достатъчна степен ефективен контрол над строителството, не обхваща всички поставени задачи, като предмет на поръчката, дейностите не са достатъчно обезпечени от страна на човешки ресурс и/или технически възможности, липсва обосновка на предложената организация на работа 15 т. – Предложената организация на работа, обхваща всички дейности предмет на поръчката, но е ефективна само в отделни свои части, дейностите не са достатъчно обезпечени от страна на човешки ресурс и/или технически възможности, обосновката на предложената организация на работа твърде повърхностна, недостатъчно ясно изразена и аргументирана. 20т. – Предложената организация на работа е мотивирана само в основни линии. От разпределението може на дейностите и човешкият ресурс могат да се направят изводи за добра ефективност в по-голямата част от организацията на работния процес. 30т. – предложената организация на работа обхваща всички задачи и дейности предмет на поръчката, всяка от тях е напълно обезпечена от страна на човешки ресурс и технически средства, разпределението е направено така че да осигури много добра ефективност от работата и да обезпечи законосъобразността и качеството на строителството. |

Таблица “b” – Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката. – Максимален брой точки 20

| Подпоказател | Начин на оценка | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката | Комисията преценява дали предложените методи и организация биха осигурили в достатъчна степен осигуряването на качеството на изпълнение | 0т. – показателят не е разработен в техническата оферта; 5 т. В техническата оферта методите за контрол са непълно посочени и не е разработена организацията на извършването на текущия контрол; 10 т. – В техническата оферта са посочени методите за осъществяване на контрол и частично е разработена организацията на контрол, а изпълнението й не обезпечава в пълна степен изпълнението на поръчката; 15т. В техническата оферта са посочени достатъчно методи за контрол, но в организацията по осъществяването им има несъществени пропуски ; 20т – предложените от участника методи и организация на осъществяване на контрол гарантират в пълна степен осигуряването на качеството на изпълнението; |

Таблица “c” –– Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнението на обекта. Максимален брой точки 20

| Подпоказател | Начин на оценка | оценка |
| --- | --- | --- |
| Основни мерки на времевия риск | Комисията оценява степента, в която предложените мерки гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението | 0т. – показателят не е разработен в техническата оферта; 5 т. – в техническата оферта само са маркирани мерките, осигуряващи спазването на графика без да се разглеждат варианти за преодоляване на пречки, възникнали при изпълнението; 10 т. – в техническата оферта са предложени мерки, обезпечаващи спазването на графика, взети са предвид събития, които могат да забавят изпълнението, но само за някои от тях има посочени мерки за преодоляването им; 15т. – предложените в техническата оферта мерки, гарантират спазването на графика, но не са предвидени всички евентуални пречки, които биха могли да възникнат при изпълнението на строителството; 20т – Изчерпателно представена програма от мерки, гарантиращи своевременното изпълнение на обекта. Взети са предвид всички събития, които могат да окажат забавяне на изпълнението и са представени мерки за избягването им; |

Таблица “d” - Мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните ремонтни работи – Максимален брой точки 30

| Подпоказател | Начин на оценка | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните ремонтни работи | Оценяват се ефективността, приложимостта и целесъобразността на предложените мерки. | 0т. – показателят не е разработен в техническата оферта; 10т- предложената временна организация на движение не е ефективна, не са предложени достатъчно мерки за намаляване затруднението на населението във връзка с извършваните СМР; 20т. – предложените мерки за намаляване затруднението на населението при извършването на СМР са по принцип ефективни, но не са съобразени изцяло с конкретната особеност на обекта и движението; 30т. – предложените мерки за намаляване на затруднението на населението при извършване на СМР са достатъчно ефективни и целесъобразни, гарантиращи минимални затруднения на придвижване. |

Оценката се определя по формулата Б1=a+b+c+d

Максималният брой точки получава кандидата, чиято концепция за работа удовлетворява в най-висока степен нуждите на Възложителя по отношение на ефективност и целесъобразност и дава най-високо обезпечение за качественото и точно изпълнение на възложената работа

Б2. Срокове за изпълнение.

Оценката по този показател е в диапазон от 0 до 100т. Максимална оценка по този показател получава тази оферта, в която е предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/ и график напълно съобразен с предложената методология и организация на изпълнението. Оценката се определя по формулата Б2= ОС+ОГ, където:

ОС е оценката на срока за изпълнение определен по следната формула:

ОС=    най-кратък предложен срок    x 60

срок предложен от участника

ОГ представлява оценката на графика за изпълнение. Тя е в диапазон от 1 до 40 и се извършва като се оценява степента, в която предложения график, етапност и последователност на изпълнението са съобразени с нуждите и целите на поръчката, с предложената методологията и организацията на изпълнението от офертата на участника, възможностите за реално вместване в посочения график при наличната ресурсна обезпеченост на участника.

Оценките по отделните критерии и показатели се закръглят до цяло число.

Максималната възможна комплексна оценка е 100 т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участника, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

ОБЩИНА ЯКОРУДА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

РАЗДЕЛ ІІІ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Съдържание

- Място и срок за подаване на офертите

- Общи условия за подготовка и представяне на офертите

- Изискуеми документи и окомплектоване на предложенията

РАЗДЕЛ ІІІ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

1.Място и срок за подаване на оферти.

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка подават лично или чрез изрично упълномощено лице /с нотариално заверено пълномощно/ офертите си на следния адрес: Община „Якоруда”, деловодство, от 08.00ч. до 17.00ч. в срок до 10.02.2012 г. .

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, различен от посочения.

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си, като депозира писмено искане до възложителя – в деловодството, по факс или друг предпочитан начин от участникът.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текста „Допълнение/Промяна на офертата /с входящ номер/.

2. Общи условия при подготовка и представяне на офертите

2.1. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.

2.2. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в офертите.

2.3. Настоящата обществена поръчка не съдържа обособени позиции, поради което участниците задължително представят оферта, която е за пълния обем на работите обект на откритата процедура. В случай, че бъде представена оферта само за част от обекта, участникът ще бъде отстранен от участие.

2.4. При подготовката на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Представянето на оферта означава, че участникът приема изцяло всички общи и специални правила, определени в настоящата документация. Поставянето на различни условия и изисквания, които не отговарят на обявените от  Възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

2.5. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Исканията за разяснение могат да бъдат правени не по-късно от десет /10/ дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. Възложителят дава отговор в четиридневен срок от датата, на която е постъпило запитването за разяснения. Разяснението се изпраща до всички участници, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция и се прилага към документацията, която предстои да се купува от други участници.

2.6. Представената оферта има срок на валидност 120 дни от крайния срок за подаване на офертите. Възложителят може да поиска от класираните участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако макар да е подал оферта с коректен срок на валидност, откаже да го удължи при поискване от възложителя. При удължаване срока на валидност на офертата, участникът представил банкова гаранция е длъжен да удължи срока и до края на новия срок на валидност на офертата.

2.7. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са изцяло за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

2.8. Офертата трябва да бъде изготвена и представена на български език. Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод, от заклет преводач, на български език. При несъответствие с това изискване се счита, че съответният документ не е представен.

2.9. Всеки участник преди изготвяне на офертата и ценовото предложение задължително се запознава с изходните данни предоставени от Възложителя. Непознаване на условията на техническото задание или документите за участие в процедурата, не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на спечелилия участник.

2.10. Участници които не са закупили настоящата документация, не могат да участват  в процедурата.

2.11. Предоставянето на офертата задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

2.12. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. При представяне на самостоятелна оферта участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

2.13. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта или е представил оферта с варианти , или е представил самостоятелна оферта, въпреки, че в офертата на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация Образец№ 18.

2.14. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация Образец№ 18, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира в хода на провеждането на процедурата, пред възложителя, че не знае за посочването му като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

3. Изискуеми документи и комплектоване на предложенията.

Общи  изисквания към представяните документи.

Всички документи, които участникът представя като копия трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, име, фамилия, собственоръчен подпис със син цвят на лицето/та, представляващи участника и свеж печат. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица. Във втория вариант е необходимо представянето на пълномощно за изпълнение на такива функции. Пълномощното трябва да е оригинал с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят има право да отстрани участника от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

Относно образците на банковите гаранции задължителни за участниците са само условията описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция и участникът ще бъде отстранен.

Разпределение и съдържание на офертите.

Офертата следва да бъде функционално разпределена в три непрозрачни, запечатани плика, всеки от които да има следното съдържание, посочено по-долу:

3.1. Плик №1 – върху него се изписва Плик №1 „Документи за подбор” в горният ляв ъгъл, а в долният десен ъгъл наименованието на участника, обществената поръчка за която участва. В плика се поставят следните документи в последователност:

    - Списък на документите, съдържащи се в офертата (образец № 2);

    - Оферта (по образец №1);

    - Копие, заверено с подпис и печат на участника, от документ за регистрация и/или БУЛСТАТ или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или удостоверение за актуално състояние, със срок на валидност до 1/един/ месец преди подаване на офертата. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени /копие заверено с подпис и печат на участника/; Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност /копието се заверява с подпис на участника/.

    - Доказателства за икономическо и финансово състояние, както следва:

- копие от действаща застраховка за професионална отговорност по чл.171 и следващите от ЗУТ, за строителство като минималната застрахователна сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за този вид строителство, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.). Документът трябва да е в сила минимум 90 дни след изтичане срока за валидност на оферта и да отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. При подписване на договора, участникът определен за изпълнител се задължава регулярно да подновява застраховката през срока на действие на договора така че да я поддържа валидна до окончателното приключване и приемане на работата по договора;

- Удостоверение от банка за наличие на финансов ресурс или за достъп до кредитна линия минимум за 1 000 000 /един милион/ лева – оригинал, подписан и подпечатан от банката. В случай че участникът е обединение/консорциум /дружество по ЗЗД, това изискване се отнася до обединението като цяло.

- заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчет за последните 3 (три) финансови години (2008г; 2009г; 2010 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата,  която участникът е установен: заверено копие на баланс, отчетите за приходи и разходи, заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводителя /в зависмост от датата на учредяване или започване на дейността на участника/.

- информация за общия оборот и оборота от строителство, сходно с предмета на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. (образец № 4)

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

    - Доказателства за технически възможности и/или квалификация

по чл.51 от ЗОП, и посочени от Възложителя в обявлението за обществената поръчка, а именно:

- Списък на основните договори за строителство с предмет сходен с този на поръчката, изпълнени през последните 5 (пет) счетоводно приключили финансови години /2006г., 2007г., 2008г.,2009г. и 2010г./ – по образец № 5 , придружен с препоръки за добро изпълнение. Препоръките трябва да съдържат стойността, датата и мястото на обекта, данни за контакти с референта, както и дали обекта е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

- Списък-декларация на техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка – по образец № 6. В него трябва да бъде изброена – посочена по вид, параметри и брой строителната техника, механизация, съоръжения, специални уреди и приспособления, специални технически средства и др, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Горното обстоятелство се доказва с приложени документи за собственост или документи, от които да е видно, че оборудването е на негово разположение, заверени с печат на участника и придружени с декларация, че посоченото оборудване ще бъде използвано за изпълнение на въпросния обект и че няма да бъде ангажирано /включително използвано/ в други обществени поръчки и договори, за времето през което ще е необходимо на конкретния обект.

- Списък на ръководния екип, който ще участва при изпълнението на поръчката /ръководните служители, техническите лица, лицата които ще ръководят строителният процес при изпълнение на поръчката, лицата отговарящи за контрола на качеството и координатор по безопастност и здраве/ – по образец № 7. Списъкът трябва да бъде придружен с декларация за съгласие за участие от ключовите експерти – Декларация - Образец №8, документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация, стаж и опит, вкл. професионална автобиография на тези лица (образец № 9).

- Списък-декларация на изпълнителския екип по видове длъжности и брой лица, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката – по образец № 10.

- Сертификат ISO9001-2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен – копие заверено с подпис и печат на участника;

- ISO 14001:2004 или еквивалентен – копие заверено с подпис и печат на участника;

- OHSAS 18001:2007 или еквивалентен – копие заверено с подпис и печат на участника;

- Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълняване на строително-монтажни работи за четвърта група строежи от втора категория или по-висока, допускаща по закон изпълнението на обекти от вида, предмет на тази обществена поръчка, в едно с талон към него или еквивалентен документ от съответен регистър на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

    - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.4 от ЗОП – образец № 11

Важно! Когато участникът е юридическо лице, декларациите по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.4 от ЗОП се прилагат както следва:

- при събирателно дружество – за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон;

- при командитно дружество – за лицата по чл.105 от Търговския закон;

- при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество – за овластените лица по чл.235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции – за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;

- във всички останали случаи, включително и за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника.

- за прокуристите, когато има такива

7.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.2и 3 и ал.2, т.1 и 3 от ЗОП – образец №12;

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – по образец № 13; - по отношение на лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП

Важно! Декларацията по чл.47, ал.5 от ЗОП се представя от всеки един член на управителния или контролен орган, както и временно изпълняващия такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник.

9.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.93, ал.1, 94 и чл.96 буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом”) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС – образец №14

10.Декларация по чл.56, ал.1, т.10 – по образец № 15; Управляващият и представляващ участника в процедурата както и управляващите и представляващите на декларираните от участника подизпълнители попълват и подписват тази декларация. При подписването на декларацията следва да се има предвид следното:

Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при определянето на предлаганата цена от офертата е допустимо.  „Минималната цена на труда” според §1, т.12 от Допълнителните разпоредби на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии, съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване  за съответната година (ЗБДОО).

11. Декларация, че участникът е запознат с условията на строителната площадка и инвестиционния проект, както и с обстоятелствата, които биха повлияли на предложението – образец № 16; Участникът е длъжен да се запознае със строителната площадка. Непознаването и не го освобождава от отговорност по поетите с офертата ангажименти. Той не може да се позовава на непознаване на площадката или условията на откритата процедура.

12. Декларация по чл.56, ал.7 от ЗОП за използване/неизползване  на подизпълнител – образец №17

13.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец№18;

14.Документ за закупена документация за участие – копие, заверено с подпис и печат на участника;

15.Документ за внесена гаранция за участие – оригинал. Ако участника представя банкова гаранция за участие същата трябва да съдържа данните от образец № 19 и да е приложена в оригинал;

16. Пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал с нотариална заверка на подписа на упълномощителя) – представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

17.Декларация от членовете на обединението/консорциума-Образец №22.

18.Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка-образец №23.

19.Споразумение за създаване на обединение/консорциум за участие и изпълнение на обществената поръчка /когото участникът е обединение, което не е юридическо лице/. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде изрично и подписано от лицето, което по закон представлява участника;

В случай, че участника ще ползва подизпълнители при изпълнение на поръчката, в образец №17 той посочва: фирменото наименование на подизпълнителите, стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Когато предвижда участие на подизпълнители, участникът представя в този плик документите по т. 3.1.3;3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 3.1.10; 3.1.11; 3.1.13, 3.1.18 и за подизпълнителя.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 3.1.3;3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 3.1.10; 3.1.11; 3.1.12; 3.1.17 и 3.1.18 следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. За обединението не се прилагат документ за регистрация и удостоверение за актуално състояние. Вместо тези документи следва да се представи Споразумението/Договора за създаване на споразумението/консорциума с нотариална заверка на подписите на членовете , с който се доказва създаването на обединението. В този случай, в образеца на офертата (съответно заявлението за участие) не се посочват данни, които са характерни за юридическите лица – напр. номер на фирменото дело при съдебна регистрация. На основание чл. 56, ал. 3 от ЗОП, към офертата или заявлението за участие всяко физическо и/или юридическо лице, включено в неперсонифицираното обединение трябва да приложи документ за самоличност, съответно – документ за регистрация.

Ако участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 3.1.4 се представят в официален превод, а документите по т. 3.1.5;  3.1.6 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 3.1.10; 3.1.11; 3.1.12, 3.1.13, 3.1.17, 3.1.18 и 3.1.19, които са на чужд език се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

По своя преценка участникът може да представи и други документи, доказващи техническите възможности и професионална квалификация.

В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства.

3.2. Плик №2 - върху него се изписва Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” в горния ляв ъгъл, а в долния десен ъгъл наименованието на участника, обществената поръчка, за която участва. В плика се поставят следните документи:

3.2.1.Техническа оферта  – разработва се и се представя от участника (образец № 3) на хартиен и електронен носител, и трябва да включва:

- Представяне на Участника- Участника, партньорите в Обединението/консорциума и подизпълнителите представят в свободен текст кратка история на фирмата, описание на дейността, ресурсните и организационни възможности)

- Описание на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране предмета на поръчката;

- Линеен график за изпълнение на поръчката включващ разпределението на ресурсите и работната сила в това число обем работи, брой работници за етапа, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса, обем работи, методология и последователност на изпълнението, етапност и срокове за започване и приключване на отделните етапи. Сроковете се посочват в календарни дни;

- Методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката;

- Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката;

- Други възможни рискове и методи за тяхното предотвратяване и преодоляване.

- Мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните ремонтни работи.

3.2.2.Проект на договор – не се попълва, но се парафира на всяка страница.

3.3. Плик №3 – Обозначението Плик №3 “Предлагана цена” се поставя в долния десен ъгъл на плик №3. В този плик се поставя само ценовата оферта – по образец №24. Всеки лист на офертата трябва да бъде подписан и подпечатан от участника.

Забележка. Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Участникът трябва да оферира всички позиции посочени в количествено-стойностната сметка. Неоферирането на някоя от посочените от възложителя позиции е основание за отстраняване на участника. В графата допълнителни разходи от образеца на ценово предложение участникът изброява по своя преценка всички видове и количества работи, които възложителят не е предвидил, но са необходими за точното и качествено изпълнение на предмета на поръчката, съгласно настоящата документация и инвестиционния проект.

При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

Когато общата цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството, за вярно се приемат единичните цени и общата цена  се коригира. Ако участникът не е съгласен с тази корекция, той се елиминира от участие в процедурата.

3.3  Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват в горния ляв ъгъл съответно „Плик № 1” и „Плик №2” „Плик №3”. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, върху който се изписва: наименованието на процедурата, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

ОБЩИНА ЯКОРУДА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

РАЗДЕЛ ІV

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Съдържание

- Представяне и получаване на офертите

- Разглеждане на офертите

- Отстраняване от участие

- Оценяване на предложенията

- Отваряне на ценовите предложения

- Окончателна оценка и класиране на офертите

- Сключване на договор за обществена поръчка

- Гаранции

- Изчисляване на срокове

- Етични клаузи

- Комуникация между възложителя и участниците

- Други указания

РАЗДЕЛ ІV

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- Предаване и получаване на офертата:

1.1. Офертите се приемат на адрес: гр. Якоруда, ул. „Васил Левски”, № 1

1.2. Офертите се представят от участника, или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

1.3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата, час на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

1.4. Оферти, представени след посочения в обявлението краен срок не се приемат. Не се приемат и оферти в незапечатан, или с нарушена цялост плик. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си по реда посочен за подаването и.

1.6. В случай, че в срокът за подаване на оферти не е постъпила нито една оферта Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни.

1.7. Когато първоначално определеният срок за подаване на оферти се окаже недостатъчен поради необходимост от разглеждане на място на допълнителна документация и оглeд на място Възложителят удължава този срок с не повече от 30 дни.

1.8. Промените в срока се обнародват и вписват в регистъра на обществените поръчки. Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване в  електронната страница на „Държавен вестник”.

- Разглеждане на офертите

2.1 Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и провежда от комисия. Комисията се назначава от Възложителят с писмена заповед след изтичане на срока за приемане на офертите.

2.2 При промяна на датата и часа на офертите участниците се уведомяват писмено.

2.3 Действията на Комисията по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват, участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

2.4 Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата.

2.5 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

2.6 В присъствието на лица по т. 2.3 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от нейните членове й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които се съдържат в него.

2.7 След извършване на действията по т. 2.5 и т. 2.6 приключва публичната част от заседанието на комисията.

2.8 Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1.

2.9 В протокола по т. 2.8 комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа/ тите, които следва да се представят допълнително и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола.

2.10 Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола по т. 2.8.

2.11 След изтичане на срока по т. 2.9  комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

2.12 Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства и данни, представени в пликовете № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценово предложение на участниците.

- Отстраняване от участие.

Комисията предлага за отстраняване от участие участник, който:

  - не е представил някой от документите по чл.56 от ЗОП и посочените в обявлението или в документацията за участие, в указания вид и форма.

  - не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл.47, ал.1. или ал.5 от ЗОП или посочените обстоятелства по чл.47, ал.2.

  - е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

  - е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато са налице обстоятелствата по чл. 39 ал. 1 от ЗОП и уведомява за това участниците в 3-дневен срок по надлежния ред.

- Оценяване на предложенията:

## 4. Последователност на действията на комисията

4.1. Комисията разглежда подробно Плик №1 на офертите и проверява наличието на всички необходими документи за участие в процедурата, съгласно ЗОП и  ППЗОП, и настоящата документация.

4.2. Комисията изготвя протокол, в който описва изчерпателно липсващите документи и/или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола.

4.3. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.

4.4. Участниците следва да представят поисканите документи, в срока, посочен от комисията, като нямат право да представят други документи освен посочените в протокола. В случай че участникът представи допълнителни документи, извън посочените в протокола, същите не се вземат предвид от комисията при прегледа на офертата за съответствие с критериите за подбор.

4.5. След изтичането на срока за представяне на документите, комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

4.6. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

След като разгледа представените документи в плик №1 и провери съответствието на представеното с изискванията на закона и посочените в документацията за участие, комисията пристъпва към оценяване на предложенията на участниците, които не са отстранени от участие. Оценяването се извършва по показателите, критериите и методиката посочени в настоящата документация. На този етап от процедурата се оценяват всички показатели с изключение на предложената цена.

4.7. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

4.8 Комисията разглежда „Техническата оферта“, с всички необходими приложения към нея, съгласно настоящата документация.

4.9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик № 2, без да се допуска промяна на техническото предложение на участниците.

4.10. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

4.11. Комисията извършва оценка по показатели Б1 и Б2 и отразява резултатите в протокол.

Оценките по всеки показател се определят чрез консенсус от членовете на комисията. Ако не може да се постигне консенсус за оценката по някой показател, всеки от членовете от състава на комисията, попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по спорния показател. Офертата получава оценка по съответния показател, представляваща средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки по този показател.

- Отваряне на ценовите предложения.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя не се отваря.

Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При  отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете с ценовата оферта не е основание за отлагане на процедурата.

Преди да отвори ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

След това пристъпва към публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на оценените оферти и продължава своята работа в закрито заседание.

Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

- Окончателна оценка и класиране на офертите.

Комисията разглежда допуснатите оферти като ги оценява и класира в съответствие с методиката от настоящата документация. На първо място се класира участникът, чието предложение е получило най-голям брой точки при оценяването му.

Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението се посочват и отстранените от участие в процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му.

- Сключване на договор за обществена поръчка

7.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници и/ или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. С участника определен за изпълнител на поръчката се сключва писмен договор в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП.  Възложителят не сключва договор с избрания изпълнител преди влизане в сила на всички решения по процедурата.

7.2. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договора за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

7.3. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП. Когато се предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва също да представят такива документи.

Когато участникът, определен за изпълнител е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, същият удостоверява обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 чрез документи издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават такива документи участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Документите се представят в оригинал или нотариално заверено копие и трябва да бъдат в срок на валидност.

7.4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът определен за изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение.

7.5. Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който:

7.5.1. при подписване на договора не представи документ за гаранция за изпълнение;

7.5.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал.9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП. Това изискване не се прилага в случаите на чл.47, ал.10 от ЗОП.

7.5.3. не извърши съответната регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен документ или административен акт и е поставено от възложителя откриване на процедурата.

При тези обстоятелства, както и при отказ на участника определен за изпълнител да сключи договор, възложителят може да определи за изпълнител следващия класиран участник и да сключи договор с него.

Ако и вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже да подпише договора, то Възложителят прекратява процедурата.

7.6. Ако определеният за изпълнител участник е обединение от две или повече лица, всяко лице трябва да подпише договора и всички лица ще бъдат съвместно и по отделно обвързани с офертата и последващия договор съгласно българското законодателство. Участникът трябва да определи едно от всичките лица за представител с отговорността да се обвърза от името на консорциума или обединението. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

7.7.Сключеният договор не подлежи на изменение и допълнение освен в следните случаи:

7.7.1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора, или

7.7.2. при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя, или

7.7.3. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца.

Изменението на цената при условията на 7.4.2 и 7.4.3 е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

- Гаранции

- Участниците заплащат  гаранция за участие в процедурата в размер на 29 000лв., а участникът определен за изпълнител внася гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Ако участникът желае да получи предвидения от Възложителя аванс, то той при подписване на договора трябва да внесе гаранция за аванс в размер на получения аванс. Гаранцията за участие в процедурата, гаранцията за изпълнение на договора и гаранцията за аванс се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена за целия срок на договора, а банковата гаранция за аванс трябва да бъде със срок на валидност най-малко срока за изпълнение на договора.В случай на необходимост участникът поема ангажимента да удължи впоследствие срока на гаранцията за участие съгласно инструкциите на Възложителя с оглед осигуряване на нейната валидност до избора на изпълнител на настоящата процедура.

Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на община Якоруда в

Корпоративна търговска банка АД

BIC: KORPBGSF

IBAN: BG46KORP9220 33 37963501

или в касата на  възложителя на адрес гр.Якоруда, ул.”Васил Левски” № 1.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура.

Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако в текста на представената от участника гаранция, условията се различават от тези на представения образец, Възложителят може да откаже да приеме гаранцията и/или да поиска нейната корекция. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в противен случай се счита, че не е предсатвена изискуемата банкова гаранция.

- Гаранциите за участие в процедурата се освобождават от възложителя както следва:

8.2.1. на отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

8.2.2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

8.2.3. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

- Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в следните случаи:

8.3.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

8.3.2. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

8.3.3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в посочения от възложителя срок.

- Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

- Възложителят не дължи лихва върху сумата представена като гаранция за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

- Изчисляване на срокове

Сроковете посочени в тази документация са в календарни дни и се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

- Етични клаузи

- Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

- Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми възложителя.

- Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.

- Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното писмено съгласие на последния.

- За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

- Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

- Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.

- Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.

- Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

- Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му.

- Комуникация между възложителя и участниците

- Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участниците се извършва по един от следните начини:

- Лично -  срещу подпис;

- По пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

- Чрез куриерска служба с обратна разписка;

- По факс, посочен от участника. В този случай изпращачът трябва да запази бележката удостоверяваща часа и датата на изпращане и номерът на факса на който е изпратено съобщението. Служителят изпратил съобщението по факса трябва да запише трите си имена, дата на изпращане и да се подпише под извлечението за коректно изпратено факсово съобщение;

- Чрез комбинация от тези средства.

За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес/факс номер или получено на ръка лично или от законният представител на юридическото лице или от лицето посочено за контакти в офертата на участника. Когато участникът е променил своя адрес или факс номер и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът на желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса/факса известен на изпращача.

- Други указания

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки, правилника за прилагането му, подзаконовите нормативни актове, уреждащи възлагането на обществени поръчки и документацията за участие.

ОБЩИНА ЯКОРУДА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка

| Наименование на поръчката | Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда” |
| --- | --- |

ЧАСТ ІV

ОБРАЗЦИ

Образец №1 Оферта;

Образец №2 Списък на документите, съдържащи се в офертата;

Образец №3 Техническа оферта;

Образец №4 Информация за общият оборот и оборота от строителство с предмет сходен с настоящата обществена поръчка;

Образец №5 Списък на основните договори за строителство

Образец №6 Списък- декларация на техническото оборудване;

Образец №7 Списък на ръководният екип, който ще участва при изпълнение на поръчката;

Образец №8 Декларация за съгласие за участие от ключов експерт

Образец №9 Професионална автобиография ;

Образец №10 Списък-декларация на изпълнителския екип, който ще участва в изпълнението на строителството обект на поръчката;

Образец №11 Декларация по чл.47, ал.1.1 и ал.2 т.2 и т.4 от ЗОП;

Образец №12 Декларация по чл.47, ал.1,т.2 и 3 и ал.2 т.1 и 3 от ЗОП;

Образец №13 Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП;

Образец №14 Декларация за липса на обстоятелствата по чл.93, ал.1, чл.94 и чл. 96 от Регламент  (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

Образец №15 Декларация по чл.56, т.10 от ЗОП;

Образец №16 Декларация за запознаване със строителната площадка и условията за изпълнение на поръчката;

Образец №17 Декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП за използване/неизползване  на подизпълнител

Образец №18 Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;

Образец №19 Банкова гаранция за участие;

Образец №20 Банкова гаранция за изпълнение;

Образец №21 Банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане;

Образец №22 Декларация от членовете на обединението/консорциума

Образец №23 Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка;

Образец №24 Ценова оферта.

Образец № 1

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ:

„Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда””

- Наименование на участника

________________________________________________________________

2. Адрес

________________________________________________________________

държава, град, код, улица № (участниците юридически лица и ЕТ, посочват адреса на управление, а физическите лица – постоянният си адрес)

ЕИК            __________________

БУЛСТАТ   __________________

телефон №  __________________

факс №:       __________________

E-mail:  	 __________________

3.Данни от лична карта на подателя/законния представител/пълномощника

л.к. № _______________ издадена на___________ от _________________

ЕГН:_________________________

Телефон ______________________

4. Лице за контакти: _____________________________________________			                                          /име, длъжност/

Телефон _______________________

Факс        _______________________

E-mail      _______________________

5.Обслужваща банка_____________________________________________

- Град, клон, офис ______________________

- Титуляр на сметката ___________________

- IBAN________________________________

- BIC ____________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка с горепосоченият предмет и сме готови  да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и при условията, обявени в документацията и приети от нас.

2. Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с условията и указанията в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор.

3. Декларирам, че при изпълнение на поръчката__________________________ подизпълнители:                                                             (ще ползваме/няма да ползваме)

| Подизпълнител избройте имената и адресите на подизпълнителите | Видове работи, които ще изпълнява посочете кои услуги от общата поръчка ще изпълнява | Дял в проценти (%) от общата стойност на обекта на поръчка, който ще бъде изпълнен от подизпълнителя |
| --- | --- | --- |

*Таблицата се попълва само в случай, че участникът ще ползва подизпълнители.

Подизпълнителите са запознати с предмета на поръчката и са дали писмено съгласие за участие в процедурата, които прилагаме към  настоящата оферта, както и изискуемите съобразно закона и документация за обществената поръчка, които са посочени от нас в „Списък на документите в офертата”.

- Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата за срок от ...............календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

- Заявяваме, че ако процедурата по възлагане бъде спечелена от нас, в законоустановения срок след получаване на поканата за подписване на договор ще внесем гаранцията за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора и ще представим документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.1и ал.2 от ЗОП (в случаите на чл.47, ал.10 от ЗОП тези документи не се изискват)

- Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, ще сключим договор в законоустановения срок, а до подписването му настоящото ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от внесената гаранция за участие.

- Прилагаме подписан списък на документите, съдържащи се в офертата и съставляващи неразделна част от нея.

Дата: _________2012г

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:_________________________

Подпис и печат:_____________________

Образец № 2

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

# За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

______________________________________________________________

(наименование на участника)

На основание чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП представяме списък на документие, приложени към офертата ни за участие.

| № | Съдържание | Вид и брой на документите /оригинал или заверено копие/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оферта (образец) |  |
| 2 | Техническа оферта |  |
| 3 | Удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ, съответно ЕИК, |  |
| 4 | Документи за регистрация |  |
| 5 5.1 5.2 5.3 | Доказателства за икономическото и финансовото състояние: |
|  | Застраховка професионална отговорност |  |
|  | Баланс и отчет за приходите и разходите за 2008г. 2009г. и 2010г. |  |
|  | Информация за общия оборот и оборота от строителство, сходно с предмета на поръчката за последните три години |  |
| 5.4 | Удостоверение от банка за наличие на финансов ресурс или за достъп до кредитна линия |  |
| 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 | Доказателства за техническите възможности и квалификация: |  |
|  | Списък на основните договори за строителство за последните пет години придружен с доказателства за успешното изпълнение и препоръки |  |
|  | Списък-декларация на техническото оборудване |  |
|  | Списък на ръководния екип, който ще участва при изпълнение на поръчката |  |
|  | Декларация от ключовите експерти за съгласие за участие |  |
|  | Автобиография, придружена с доказателства за образование, квалификация, стаж и опит на ключовите експерти. |  |
|  | Списък-декларация на изпълнителския екип |  |
|  | Сертификат ISO9001-2008 или еквивалентен, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007. |  |
|  | Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния проф. Регистър на строителя |  |
| 7 | Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.4 от ЗОП |  |
| 8 | Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2, т.3, и ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП |  |
| 9 | Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП |  |
| 10 | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.93, чл. 94 и чл. 96 от Регламент1605/2002 |  |
| 11 | Декларации по чл.56, ал. 1 ал.10 от ЗОП |  |
| 12 | Декларация, че участникът е запознат с обстоятелствата, които биха повлияли на предложението му |  |
| 13 | Декларации по чл.56, ал. 1 ал.7 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнител |  |
| 14 | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител |  |
| 15 | Документ за закупена документация |  |
| 16 | Документ за внесена гаранция за участие |  |
| 17 | Пълномощно на лицето подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника) |  |
| 18 | Декларация от членовете на обединението/ консорциума |  |
| 19 | Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка |  |
| 20 | Споразумение за създаване на обединение/ консорциум |  |
| 21 | Проект на договор – не се попълва, но се парафира на всяка страница. |  |

*Направеното от възложителя изброяване е основно и неизчерпателно. Участникът трябва да впише в списъка всички документи, които прилага към офертата си.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис | __________________________ |

! ВАЖНО. Всяка страница на техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника в процедурата

Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

от

(наименование на участника)

- Представяне на участника:

(Участника, партньорите в Обединението/консорциума и подизпълнителите представят в свободен текст кратка история на фирмата, описание на дейността, ресурсните и организационни възможности)

- Организация на работата по изпълнение на поръчката

(Участникът трябва да опише стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата, които ще приложи при реализиране предмета на поръчката)

- Срокът в който ще изпълним предмета на поръчката е: ............. календарни дни от предаване на строителната площадка.

За сроковете за изпълнение на отделните етапи, представяме подробен линеен график в техническата оферта.

- Линеен график за изпълнение на поръчката. Етапност на изпълнението. Разпределение на ресурсите и работната сила.

| СТРОИТЕЛСТВО |
| --- |
| № | Етап | СМР /обем и вид/ включени в етапа | Работна сила за изпълнение на етапа | Оборудване за изпълнение на етапа | Срок за изпълнение /календарни дни/ |

Обосновка:

(В обосновката участникът трябва да мотивира предложеното разпределение на ресурсите и работната сила в това число обем работи, брой работници за етапа, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса, срока за изпълнението, да посочи методологията, етапността и последователността на изпълнението.)

- Методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

(Участника посочва редът, условията, методите и организирането на работата по осъществяване на текущ контрол върху качеството както на доставяните и влагани материали, така и на самото изпълнение на строително-монтажните работи)

- Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

(Участникът посочва методите за преодоляване на забавяне по предложения график, превантивни мерки за недопускане на такова забавяне)

- Други възможни рискове и методи за тяхното предотвратяване и преодоляване.

(Участникът посочва възможните рискове при изпълнението на поръчката както и методите за недопускане на възникването им, съответно за преодоляване на негативните последици в случай, че въпреки всичко риска настъпи)

- Мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните ремонтни работи.

(Изброяват се мерките, които участникът ще предприеме за да намали затрудненията, които изпълнението на ремонтно-строителните работи ще предизвикат за местното население)

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис | __________________________ |

При изготвянето на техническата оферта, участниците в свободен текст излагат своята концепция за работа, като трябва да опишат възгледите си по всеки от поставените в образеца проблеми, без ограничение в обема. Участниците могат да развият и вижданията си по други въпроси, които считат за съществени при изпълнението на поръчката.

Образец № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИЯ ОБОРОТ И ОБОРОТА ОТ  СТРОИТЕЛСТВО, СХОДНО С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ

__________________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име на лицето подало офертата и настоящата информация)

Във връзка с участието на ______________________________________

(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда” и на основание чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП и в изпълнение на изискването от документацията за участие, Ви уведомявам, че общия оборот и оборота от строителство на инфраструктурни обекти сходни с предмета на поръчката, а именно изграждане и/или реконструкция на обекти във ВиК сектора -  за последните три години е както следва:

| Година | Общ оборот на участника | Оборот от строителство и/или реконструкция на ВиК мрежи |
| --- | --- | --- |
| 2008 |  |  |
| 2009 |  |  |
| 2010 |  |  |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис | __________________________ |

Образец № 5

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ

за строителство с предмет сходен с този на поръчката за последните пет финансово приключили години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.)

от _______________________________________________________________________

(име/ наименование на участника)

представляван от ___________________________________________________________

(име, презиме и фамилия)

В качеството ми на ___________________________________________________________

(длъжност)

Във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”, декларирам, че в последните пет счетоводно приключили финансови години сме сключили следните договори за строителство, включително с предмет сходен с този на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка:

| № | Договор №, дата | Възложител по договора | Точно описание на предмета на договора | Период на изпълнение на договора (от – до) | Стойност на договора в лв. с вкл. ДДС | Референия от Възложителя или координати за контакт с него |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Известно ми е, че за вписване на неверни данни, подлежа   на   наказателна  отговорност, съгласно чл.  313  от Наказателния  кодекс.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис | __________________________ |

В зависимост от броя на сключените и изпълнени договори за последните пет години, участникът може да добавя съответен брой редове в горната таблица.

Изброяването трябва да е в хронологичен ред, съобразно периода на изпълнение на договорите, като се започне от най-стария.

Понятието “възложител” следва да се разбира в широкия смисъл и включва всички субекти, които могат да бъдат страна по договори за строителство (търговски дружества, органи на държавната власт и т.н.)

Образец № 6

СПИСЪК- ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ,

с което участникът разполага за изпълнение на поръчката

________________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име и качество на лицето подало офертата и настоящата декларация)

Във връзка с участието на __________________________________________________

(наименование на участника)

# в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда” и на основание чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП,

# ДЕКЛАРИРАМЕ, че за изпълнението на поръчката разполагаме и ще използвам следното техническо оборудване:

| № | Вид на оборудването | Техн. параметри | Брой | Основание за ползване – собствено или наето |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис | __________________________ |

Образец № 7

СПИСЪК НА РЪКОВОДНИЯ ЕКИП, КОЙТО ЩЕ УЧАСТВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

________________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име и качество на лицето подало офертата и настоящата декларация)

Във връзка с участието на __________________________________________

(наименование на участника)

# в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда” и на основание чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП, декларираме, че ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

| Име, презиме и фамилия на членовете на екипа | Специалност и образователно-квалификациона степен | Години проф. стаж: | Години стаж като ръководител |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОТДЕЛНИ СМР |
| ЛИЦА ОТГОВАРЯЩИ ЗА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО |
| КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ |

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: _________2012г

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:_____________________

Подпис и печат:_______________________

*ЗАБЕЛЕЖКА: За всяко от посочените по-горе лица трябва да се представят документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация, включително и професионални автобиографии.

Образец № 8

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ 				  с лична карта № _____________,

издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                          ,

в качеството ми на_____________________________________________________

(вида ключов експерт, съгласно офертата)

в екипа, предложен от : _________________________________________________________

(наименование на участника в процедурата)

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

ДЕКЛАРИРАМ,

1. че съм на разположение да поема работата изключително по този проект за времетраенето му, както изискват отговорностите ми.

2. че се задължавам  да участвам изключително в изпълнението на поръчката (като предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

3. че се задължавам  да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

5. че разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до дисквалификацията на участника или уволнението ми, ако ме наемат.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис | __________________________ |

* Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов  експерт  по отделно.

Образец № 9

АВТОБИОГРАФИЯ

- Фамилия:	_____________________________________________________________________________

- Име:____________________________________________________________________________

- Дата на раждане:	_________________________________________________________________

- Националност:___________________________________________________________________

- Образование:_____________________________________________________________________

| Учебно заведение (От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Езикови умения:  Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Членство в професионални организации:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Други умения:  (например компютърна грамотност и т.н.)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

- Понастоящем заемана длъжност:_____________________________________________________

- Трудов стаж:_______________________________________________________________________

- Основни квалификации:  (свързани с проекта)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

- Конкретен опит по проекти подобни на този обект на обществената поръчка:

| От дата – до дата | Наименование на проекта и Възложителя |
| --- | --- |

- Професионален опит

| От дата – до дата | Място | Компания | Длъжност | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

- Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в автобиографията и се прилагат, като самостоятелни документи към нея):

- _______________________________________________________

- _______________________________________________________

- _______________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ,

че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни. Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

## Дата: _____________				 	                               Подпис: ____________

Автобиографията се попълва от всеки от членовете на ръководният екип за изпълнение на поръчката, посочен в списъка по образец №7 от настоящата документация.

Образец № 10

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ ЕКИП

________________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име и качество на лицето подало офертата и настоящата декларация)

Във връзка с участието на __________________________________________________

(наименование на участника)

# в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда,” и на основание чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП, декларираме, че ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

| Екип за изпълнение на поръката, групиран по специалности (длъжности) | Общ брой лица на тази длъжност | Бр.лица по трудов договор | Бр. лица по граждански договор |
| --- | --- | --- | --- |

- За всички лица по трудов договор трябва да се представи удостоверение от НАП, че същите са регистрирани и осигурени.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: _________2012г

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:_____________________

Подпис и печат:_____________________

Образец № 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я*

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.4

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 				  с лична карта № _____________,

издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                          ,

в качеството ми на_____________________________________________________

(посочете длъжността)

на

(посочете фирмата на участника)

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

# Д Е К Л А Р И Р А М:

    - Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната  система, включително изпирането на пари по чл. 253-260 от Наказателният кодекс;

- подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателният кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321-321а от Наказателният кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателният кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателният кодекс

    - Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

    - Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

Образец № 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл.47, ал.1, т. 2 и 3 и ал.2, т.1 и т. 3 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ 				  с лична карта № _____________,

издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                          ,

в качеството ми на_____________________________________________________

(посочете длъжността)

на

(посочете фирмата на участника в процедурата)

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник_______________________________________:

/наименование на предприятието-участник в процедурата/

- не е обявен в несъстоятелност;

- не в производства по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъл на чл. 740 от Търговския закон;

- няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал.2 ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични  задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която лицето е установено.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата ___________2012г

ДЕКЛАРАТОР: __________________

* Декларацията се попълва от участника, а за юридическите лица от техните законни представители, както  и от представителите на подизпълнителите (ако се предвиждат такива).

* В случай, че участникът е е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от лицата.

Образец № 13

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл.47, ал.5 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ 				  с лична карта № _____________,

издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                          ,

в качеството ми на_____________________________________________________

(посочете длъжността)

на

(посочете фирмата на участника в процедурата)

# Във връзка с участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда” и на основание чл.47, ал.5 от ЗОП

ДЕКЛАРИРАМ, че:

# Не съм свързано лице по смисъла на  § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

# Не съм в договорни отношения с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата _________2012г.

ДЕКЛАРАТОР: __________________

*Декларацията се представя от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП

*Декларацията се попълва от всеки от членовете на управителния или контролния орган на участника, както и от лица времено изпълняващи такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник

Образец № 14

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За липса на обстоятелствата по чл.93, ал.1 и чл.94 и чл. 96 буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом”) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС

Долуподписаният /-ната/ 				  с лична карта № _____________,

издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                          ,

в качеството ми на_____________________________________________________

(посочете длъжността)

на

(посочете фирмата на участника в процедурата)

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник ______________________________________:

(наименование на участник в процедурата)

- Не е в несъстоятелност или в процес на прекратяване, дейността му не се управлява от съд, не е сключил споразумение с кредитори, не е преустановил стопанска дейност, не е обект на производство свързано с такива въпроси е не се намира в аналогично положение, което да произтича от сходна процедура, предвидена на националното законодателство или в нормативен акт;

- Не е осъден за закононарушение, свързано с професионалното му поведение чрез решение, което има действие res judicata;

- Не е признаван за виновен за тежки неправомерни действия при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства които договарящият орган може да оправдае;

- Няма неизпълнено задължение, свързано с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци  в съответствие с юридическите разпоредби на държава, в която е мястото на стопанската му дейност, нито разпоредбите на държавата на договарящия орган, нито на държавата, в която ще се изпълни договора;

- Не е бил обект на решение, което има действие res judicata за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, която е пагубна за финансовите интереси на Общностите;

- В следствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на общността, не е бил обявен в тежко нарушение на договора, поради неизпълнение на своите договорни задължения.

- Не е обект на стълкновение на интереси;

- Не е виновен за представяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, поискана от договарящия орган като условие за участие в процедурата за сключване на договора или не предоставят тази информация.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец № 15

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ 				  с лична карта № _____________,

издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                          ,

в качеството ми на_____________________________________________________

(посочете длъжността)

на

(посочете фирмата на участника в процедурата)

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т.12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

*Забележка: Съгласно чл.56, т.10 от ЗОП участникът трябва да представи декларация, че в предложената от него цена е спазено изискването за минимална цена на труда, когато обществената е за строителство. Посочването на по-висок размер на цена на труда в предлаганата цена към офертата на Изпълнителя е допустимо.

„Минимална цена на труда”според §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер за заплащане на работната сила, опроделен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии, съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО). Този закон се приема всяка година.

## Образец № 16

### ДЕКЛАРАЦИЯ

За познаване условията на строителната площадка и инвестиционния проект, както и с обстоятелствата, които биха повлияли на предложението

Долуподписаният /-ната/ 				  с лична карта № _____________,

издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                          ,

в качеството ми на_____________________________________________________

(посочете длъжността)

на

(посочете фирмата на участника в процедурата)

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

ДЕКЛАРИРАМ,

- Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства, и изходни данни, както и с инвестиционния проект за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.

- Извършил съм посещение и оглед на съществуващия терен за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на горепосочената общесвена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат |  |

## Образец № 17

### ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ 				  с лична карта № _____________,

издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                          ,

в качеството ми на_____________________________________________________

(посочете длъжността)

на

(посочете фирмата на участника в процедурата)

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

Декларирам, че при изпълнение на поръчката ще ползваме/няма да ползваме подизпълнители.

(ненужното се зачертава)

Подизпълнителите, който ще ползвам са:

| Подизпълнител избройте имената и адресите на подизпълнителите | Видове работи, които ще изпълнява посочете кои услуги от общата поръчка ще изпълнява | Дял в проценти (%) от общата стойност на обекта на поръчка, който ще бъде изпълнен от подизпълнителя |
| --- | --- | --- |

*Таблицата се попълва само в случай, че участникът ще ползва подизпълнители.

Подизпълнителите са запознати с предмета на поръчката и са дали писмено съгласие за участие в процедурата, които прилагаме към  настоящата оферта, както и изискуемите съобразно закона и документация за обществената поръчка, които са посочени от нас в „Списък на документите в офертата”.

Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители (ненужното се зачертава) като за свои действия, бездействия и работа.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

## Образец № 18

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният _______________________________________________ , с постоянен адрес _____________________________________________________ ,

притежаващ лична карта № _______________ , издадена от МВР -  ___________ ,

на __________ г., ЕГН ______________, в качеството си на___________________,

/длъжност/

представляващ  _______________________________________________________ ,

/наименование на предприятието-участник в процедурата/

Във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

- Съгласен съм при изпълнение на горепосочената обществена поръчка представляваното от мен дружество ___________________________________

/наименование на подизпълнителя/

да участва като подизпълнител на участника ____________________________

/наименование на участника/

- Участието на дружеството като подизпълнител ще възлиза на _______ на сто от общата цена, предложена за изпълнение на поръчката от участника.

- Конкретна част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълня като подизпълнител е както следва:_______________________________________

- Съгласно изискванията на чл.55, ал.4 от ЗОП, представляваното от мен дружество няма да участва със самостоятелна оферта в посочената открита процедура.

- Представените от нас документи са подробно описани в списъка към офертата на участника и са надлежно приложени към нея.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

* Декларацията се попълва от законният представител на всеки един подизпълнител.

Образец №19

До

ОБЩИНА ЯКОРУДА

гр.Якоруда, ул. ”Васил Левски” №1

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

# за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Ние, _____________________________________________________________ /банка/ със седалище и адрес____________________________________________________ сме информирани, че нашият клиент фирма _____________________________________________, ще участва със свое предложение в обявената от Вас  процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет :

„Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаване на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието ù в откритият конкурс.

Във връзка с гореизложеното и по искане на фирма __________________________ ние, ________________________________ /банка/ се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на ___________лв. (_________________), след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за заплащане, деклариращо, че фирма __________________________-:

- е оттеглила офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или

- е подала жалба срещу решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора, или

- е определена за Изпълнител, но не е изпълнила задължението си да сключи договор за обществена поръчка, или

- не представи гаранция за изпълнение на договора в съответствие с условията на откритата процедура.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ___________ /дата/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ________ часа на _______ /дата/ искането ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в __________________________________ /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в _______________________________ /банка/.

Подписи:

Образец №20

До

ОБЩИНА ЯКОРУДА

гр.Якоруда, ул. ”Васил Левски” №1

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

# за изпълнение на договор за обществена поръчка

Ние, _____________________________________________________________ /банка/ със седалище и адрес____________________________________________________ сме информирани, че на _______________ /дата/ между Вас,_________________ /наименование на Възложителя/, като Възложител и фирма _______________________________________, със седалище и адрес ______________________________________ , БУЛСТАТ _______________, като Изпълнител, предстои да бъде сключен/ е сключен договор № __________________ за

„Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

на обща стойност ____________________ /цифром/.

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата _______________ /цифром/, /_____________________________/словом/.

Във връзка с гореизложеното и по искане на фирма _____________________________, ние, _______________________________________ /банка/ се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ________________/цифром/ ____________________________/словом/ при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма _________________________ не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка,потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до __________ /дата/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до _________ часа на _____________ /дата/ искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в _____________________ /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва,независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в ________________________ /банка/.

Подписи:

ОБРАЗЕЦ №21

До

Община Якоруда

гр. Якоруда

ул. „Васил Левски” № 1

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ........

ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление ..........................................................., сме уведомени, че на .................. (дата) между община Якоруда, като Възложител, и фирма ......................................................., ЕИК ............................,  със седалище и адрес на управление ..............................................., като Изпълнител, е сключен договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, общ.Якоруда”, финансиран от Държавен фонд „Земеделие” в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013г. по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. на обща стойност ....................... /цифром/.

В съответствие с условията по договора, Изпълнителят е поискал авансово плащане в размер на ............................./цифром/ /............................................./словом/.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ........................................................, ние, ....................................................../банка/ се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ................./цифром/ ............................................................................../словом/ при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане деклариращо, че фирма .......................................................... не е възстановила посоченото авансово плащане в съответствие с условията на договора, с посочване на невъзстановената част.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна в срок до 30 (тридесет) дни от изпълнението на договора за изпълнение на горепосочената обществена поръчка. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ........................................................................./банка/.

При възникване на спорове по тази гаранция, те ще се решават в съответствие с действащото законодателство на Република България.

...............................г.

гр. ...........................                            Подпис:                     (име, длъжност, печат)

## Образец №22

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ...................................................................................

(трите имена)

## .................................................................................................................

## .................................................................................................................

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на …….……..................... ………………….…………...........

(длъжност)

на участник: .............................................................................................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

като член на обединението/ консорциума, участник в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”, че:

- всички членове на обединението/ консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- водещият член на обединението/ консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/ консорциума;

- всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

- че всички членове на обединението / консорциума са отговорни заедно и поотделно за качественото изпълнение на обекта, до края на гаранционния период, съгласно подписаният договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, независимо от срока за който е създадено обединението / консорциума

Дата: ........................... г.        			ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)

Забележки:

Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на дружество, което е член на обединението / консорциума, участник в настоящата процедура, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

По отношение на това дали е обединение или консорциум, деклараторът избира, това обстоятелство, което ще декларира и посочва само него.

## Oбразец № 23

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният.............................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………………

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….……………………

(длъжност)

на участник: ………………………………………………….................................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

1. че представлявания от мен участник като цяло и аз в частност сме съгласни да се придържаме към Етичните клаузи, заложени в Указанията за участие в процедурата.

2. че по отношение на представлявания от мен участник не е налице потенциален конфликт на интереси или други такива равностойни отношения с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка към момента на подаване на тази оферта.

3. че по отношение на представлявания от мен участник не е налице потенциален конфликт на интереси или други такива равностойни отношения с други страни в процедурата за възлагане на обществената поръчка към момента на подаване на тази оферта.

Дата: ..............................                                    		ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)

Забележка:

Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника, а в случай че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

Образец №24

ДО

ОБЩИНА ЯКОРУДА

гр.Якоруда, ул.”Васил Левски” №1

### Ц Е Н О В А    О Ф Е Р Т А

от ________________________________________________________________

(име/ наименование на участника)

представляван от __________________________________________________

(име на представителя на участника)

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

ЦЕНИ ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

| № | Наименование на вид СМР | мярка | К-во | Ед. цена | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Главен клон І |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | мЗ | 222 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 58 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви до 3.00м хоризонтално | м3 | 453 |  |  |
| 4 | Също скални маси | м3 | 4003 |  |  |
| 5 | Засипване със земни почви | м3 | 280 |  |  |
| 6 | Трамбоване почви | м3 | 467 |  |  |
| 7 | Засипване със скални почви | м3 | 2475 |  |  |
| 8 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в скални почви с намалено кол-во взрив | м3 | 3339 |  |  |
| 9 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 864 |  |  |
| 10 | Изкоп с багер з.почви при едно утежнено условие | м3 | 187 |  |  |
| 11 | Разриване с булдозер земни маси на р-е до 40м | м3 | 187 |  |  |
| 12 | Същото ск.почви | м3 | 1650 |  |  |
| 13 | Пясъчна подложка 10см. | м3 | 98 |  |  |
| 14 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 545 |  |  |
| 15 | Извозване на излишните скални маси на 4км | м3 | 721 |  |  |
| 16 | ПП тръби - ф300 | мл. | 1091 |  |  |
| 17 | Улична РШ-PVC с дълбочина до 3 м. | бр. | 21 |  |  |
| 18 | Същото с дълбочина до 4.00м. | бр. | 8 |  |  |
| 19 | Пом.ст.сметка №1 Дъждоприемен уток | бр. | 4 |  |  |
| 20 | Пом.ст.сметка №2 Преминаване на дере | бр. | 1 |  |  |
|  | Главен клон ІІ |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | мЗ | 2290 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 733 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви до 3.00м хоризонтално | м3 | 4158 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 3023 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви | м3 | 5000 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер земни почви при едно утежнено условие | м3 | 2016 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни маси на р-е до 40м | м3 | 1977 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални маси на 4км | м3 | 385 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка 10см. | м3 | 53 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 293 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл. | 512 |  |  |
| 12 | Улична РШ-PVC с дълбочина до 3 м. | бр. | 3 |  |  |
| 13 | Същото с дълбочина до 4.00м. | бр. | 10 |  |  |
| 14 | Пом.ст.сметка №3 Дъждоприемен уток | бр. | 22 |  |  |
| 15 | ПП тръби - ф600 | мл. | 75 |  |  |
|  | Главен клон ІІІ |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 4422 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 1186 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви до 3.00м хоризонтално | м3 | 7511 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 5528 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви - ръчно | м3 | 9267 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 3739 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 3739 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 802 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см. | м3 | 110 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 612 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 1224 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълбочина до 3.00 м | бр. | 25 |  |  |
| 13 | Същото с дълбочина до 4.00м. | бр. | 3 |  |  |
| 14 | Същото с дълбочина до 5.00м. | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Пом.ст сметка №3 дъждоприемен уток | бр. | 35 |  |  |
|  | Клон 1 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 34 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 11 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 50 |  |  |
| 4 | Също скални почви | м3 | 434 |  |  |
| 5 | Засипване със земни почви | м3 | 45 |  |  |
| 6 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 75 |  |  |
| 7 | Засипване със скални почви | м3 | 398 |  |  |
| 8 | Изкоп с ширина до 1.20м до 2.00м скални почви с намалено количество взрив | м3 | 511 |  |  |
| 9 | Съшо с дълбочина 2.00 - 4.00м | м3 | 166 |  |  |
| 10 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 30 |  |  |
| 11 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 30 |  |  |
| 12 | Същото ск. Почви | м3 | 265 |  |  |
| 13 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 112 |  |  |
| 14 | Пясъчна подложка-10см | м3 | 15 |  |  |
| 15 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 83 |  |  |
| 16 | ПП тръби Ф300 | мл | 167 |  |  |
| 17 | Улична РШ с дълбочина до 3.00 м | Бр. | 3 |  |  |
| 18 | Същото с дълбочина до 4.00 м | бр | 2 |  |  |
| 19 | Пом.ст.сметка №1 дъждоприемен уток | бр | 2 |  |  |
|  | Клон 2 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 40 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 14 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 59 |  |  |
| 4 | Също скални почви | м3 | 518 |  |  |
| 5 | Засипване със земни почви | м3 | 54 |  |  |
| 6 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 89 |  |  |
| 7 | Засипване със скални почви | м3 | 471 |  |  |
| 8 | Изкоп с ширина до 1.20м до 2.00м скални почви с намалено количество взрив | м3 | 606 |  |  |
| 9 | Изкоп с ширина до 1.20м до 2.00м скални почви с намалено количество взрив | м3 | 196 |  |  |
| 10 | Изкоп с багер з. почви при едно утежнено условие | м3 | 35 |  |  |
| 11 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 35 |  |  |
| 12 | Същото скални почви | м3 | 314 |  |  |
| 13 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 134 |  |  |
| 14 | Пясъчна подложка-10см | м3 | 18 |  |  |
| 15 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 99 |  |  |
| 16 | ПП тръби Ф300 | мл. | 198 |  |  |
| 17 | Улична РШ с дълбочина до 3.00 м | бр. | 4 |  |  |
| 18 | Също с дълбочина до 4.00м | бр. | 1 |  |  |
| 19 | Пом.ст.сметка №1 дъждоприемен уток | бр. | 1 |  |  |
|  | Клон 3 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 11 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 3 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 15 |  |  |
| 4 | Същото скални почви | м3 | 124 |  |  |
| 5 | Засипване със земни почви | м3 | 14 |  |  |
| 6 | Трамбоване почви - ръчно | 23 |  |  |  |
| 7 | Засипване със скални почви | м3 | 118 |  |  |
| 8 | Изкоп с ширина до 1.20м до 2.00м скални почви с намалено количество взрив | м3 | 162 |  |  |
| 9 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 42 |  |  |
| 10 | Изкоп с багер з. почви при едно утежнено условие | м3 | 9 |  |  |
| 11 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 9 |  |  |
| 12 | Същото скални почви | м3 | 78 |  |  |
| 13 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 39 |  |  |
| 14 | Пясъчна аподложка - 10см. | м3 | 5 |  |  |
| 15 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 26 |  |  |
| 16 | ПП тръби Ф300 | мл. | 53 |  |  |
| 17 | Улична РШ с дълбочина до 3.00 м | бр. | 3 |  |  |
| 18 | Пом.ст.сметка №1 дъждоприемен уток | бр. | 1 |  |  |
|  | Клон 4 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 55 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 11 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 65 |  |  |
| 4 | Също скални почви | м3 | 574 |  |  |
| 5 | Засипване със земни почви | м3 | 66 |  |  |
| 6 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 110 |  |  |
| 7 | Засипване със скални почви | м3 | 586 |  |  |
| 8 | Изкоп с ширина до 1.20м до 2.00м скални почви с намалено количество взрив | м3 | 998 |  |  |
| 9 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 998 |  |  |
| 10 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 44 |  |  |
| 11 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 44 |  |  |
| 12 | Същото скални почви | м3 | 90 |  |  |
| 13 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 198 |  |  |
| 14 | Пясъчна аподложка - 10см. | м3 | 27 |  |  |
| 15 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 149 |  |  |
| 16 | ПП тръби Ф300 | мл. | 298 |  |  |
| 17 | Улична РШ с дълбочина до 3.00 м | бр. | 9 |  |  |
| 18 | Пом.ст.сметка №1 дъждоприемен уток | бр. | 2 |  |  |
|  | Клон 5 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 9 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 3 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 12 |  |  |
| 4 | Същото скални почви | м3 | 111 |  |  |
| 5 | Засипване със земни почви | м3 | 12 |  |  |
| 6 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 19 |  |  |
| 7 | Засипване със скални почви | м3 | 103 |  |  |
| 8 | Изкоп с ширина до 1.20м до 2.00м скални почви с намалено количество взрив | м3 | 135 |  |  |
| 9 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 40 |  |  |
| 10 | Изкоп с багер з. почви при едно утежнено условие | м3 | 7 |  |  |
| 11 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 7 |  |  |
| 12 | Същото скални почви | м3 | 68 |  |  |
| 13 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 31 |  |  |
| 14 | Пясъчна аподложка - 10см. | м3 | 4 |  |  |
| 15 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 22 |  |  |
| 16 | ПП тръби Ф300 | мл. | 44 |  |  |
| 17 | Улична РШ с дълбочина до 3.00 м | бр. | 2 |  |  |
|  | Клон 6 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 32 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 10 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 46 |  |  |
| 4 | Същото скални почви | м3 | 414 |  |  |
| 5 | Засипване със земни почви | м3 | 42 |  |  |
| 6 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 70 |  |  |
| 7 | Засипване със скални почви | м3 | 376 |  |  |
| 8 | Изкоп с ширина до 1.20м до 2.00м скални почви с намалено количество взрив | м3 | 481 |  |  |
| 9 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 156 |  |  |
| 10 | Изкоп с багер з. почви при едно утежнено условие | м3 | 28 |  |  |
| 11 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 28 |  |  |
| 12 | Същото скални почви | м3 | 250 |  |  |
| 13 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 103 |  |  |
| 14 | Пясъчна аподложка - 10см. | м3 | 14 |  |  |
| 15 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 78 |  |  |
| 16 | ПП тръби Ф300 | мл. | 157 |  |  |
| 17 | Улична РШ с дълбочина до 3.00 м | бр. | 3 |  |  |
| 18 | Пом.ст.сметка №1 дъждоприемен уток | бр. | 2 |  |  |
|  | Клон 7 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с шир.до 1.20м. и дълб. до 2.00м.в земни почви неукр. | м3 | 17 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | М3 | 7 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | М3 | 28 |  |  |
| 4 | Същото скални почви | М3 | 250 |  |  |
| 5 | Засипване със земни почви | М3 | 24 |  |  |
| 6 | Трамбоване почви ръчно | М3 | 40 |  |  |
| 7 | Засипване със скални почви | м3 | 215 |  |  |
| 8 | Изкоп с ширина до 1.20м до 2.00м скални почви с намалено количество взрив | м3 | 263 |  |  |
| 9 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 101 |  |  |
| 10 | Изкоп с багер з. почви при едно утежнено условие | м3 | 16 |  |  |
| 11 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 16 |  |  |
| 12 | Същото скални почви | м3 | 143 |  |  |
| 13 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 53 |  |  |
| 14 | Пясъчна аподложка - 10см. | м3 | 7 |  |  |
| 15 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 40 |  |  |
| 16 | ПП тръби Ф300 | мл. | 81 |  |  |
| 17 | Улична РШ с дълбочина до 3.00 м | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Също с дълбочина - 4.00м | бр. | 1 |  |  |
| 19 | Пом.ст.сметка №1 дъждоприемен уток | бр. | 2 |  |  |
|  | Клон 8 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 41 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 12 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви до 3.00м хоризонтално | м3 | 59 |  |  |
| 4 | Съшо - скални почви | м3 | 511 |  |  |
| 5 | Засипване със земни почви | м3 | 53 |  |  |
| 6 | Трамбоване почви - ръчно | м3 | 89 |  |  |
| 7 | Засипване със скални почви | м3 | 470 |  |  |
| 8 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в скални почви с намалено количесво взрив | м3 | 618 |  |  |
| 9 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 180 |  |  |
| 10 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 36 |  |  |
| 11 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 36 |  |  |
| 12 | Съшо скални почви | м3 | 314 |  |  |
| 13 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 133 |  |  |
| 14 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 18 |  |  |
| 15 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 101 |  |  |
| 16 | ПП тръби - ф300 | мл | 202 |  |  |
| 17 | Улична РШ с дълб.до 3.00м | бр. | 5 |  |  |
| 18 | Пом.ст.сметка №1 дъждоприемен уток | бр. | 3 |  |  |
| 19 | Разваляне и възстановяване асф. Настилка | м2 | 200 |  |  |
| III | Клон 9 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 11 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 3 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 13 |  |  |
| 4 | Също скални почви | м3 | 122 |  |  |
| 5 | Засипване със земни почви | м3 | 14 |  |  |
| 6 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 22 |  |  |
| 7 | Засипване със скални почви | м3 | 119 |  |  |
| 8 | Изкоп с ширина до 1.20м до 2.00м скални почви с намалено количество взрив | м3 | 164 |  |  |
| 9 | Съшо с дълбочина 2.00 - 4.00м | м3 | 38 |  |  |
| 10 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 8 |  |  |
| 11 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 8 |  |  |
| 12 | Същото ск. Почви | м3 | 80 |  |  |
| 13 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 37 |  |  |
| 14 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 5 |  |  |
| 15 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 29 |  |  |
| 16 | ПП тръби - ф300 | мл | 57 |  |  |
| 17 | Улична РШ с дълб.до 3.00м | бр | 1 |  |  |
| 18 | Пом.ст.сметка №1 дъждоприемен уток | бр. | 1 |  |  |
|  | Клон 10 a |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 493 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 216 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 1015 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 709 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 1173 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 472 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 462 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 75 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 10 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 55 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 111 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълб.до 3.00м | бр. | 3 |  |  |
| 13 | Пом.ст.сметка №1 дъждоприемен уток | бр | 1 |  |  |
|  | Клон 11 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълб. До 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 533 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 247 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 1124 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 780 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 1289 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 520 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер з.маси | м3 | 509 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 81 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 11 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 59 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 117 |  |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълб.до 3.00м | бр. | 3 |  |  |
| 13 | Пом.ст.сметка №1 дъждоприемен уток | Бр. | 1 |  |  |
|  | Клон 11а |  |  |  |  |
|  | Изкоп с шир.до 1.20м. и дълб. до 2.00м. |  |  |  |  |
|  | в земни почви неукр. | м3 | 559 |  |  |
|  | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | М3 | 203 |  |  |
|  | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | М3 | 1065 |  |  |
| 1 | Засипване със земни почви | М3 | 762 |  |  |
|  | Трамбоване почви ръчно | М3 | 1258 |  |  |
| 2 | Изкоп с багер з. почви при едно утежнено условие | м3 | 509 |  |  |
| 3 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 496 |  |  |
| 4 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 89 |  |  |
| 5 | Пясъчна подложка - 10см. | м3 | 8 |  |  |
| 6 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 68 |  |  |
| 7 | ПП тръби Ф300 | мл. | 137 |  |  |
| 8 | Улична РШ с дълбочина до 3.00 м | бр. | 4 |  |  |
| 9 | Пом.ст.сметка №1 дъждоприемен уток | бр. | 1 |  |  |
|  | Клон 12 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с шир.до 1.20м. и дълб. до 2.00м. в земни почви неукр. | м3 | 401 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | М3 | 154 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | М3 | 781 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | М3 | 542 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | М3 | 925 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. почви при едно утежнено условие | м3 | 370 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 370 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 70 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см. | м3 | 9 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 48 |  |  |
| 11 | ПП тръби Ф300 | мл. | 96 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълбочина до 3.00 м | бр. | 4 |  |  |
| 13 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр. | 3 |  |  |
|  | Клон 13 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20. и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 605 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 212 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 1136 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 807 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 1362 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 545 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 545 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 99 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 14 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 75 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 151 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълб.до 3.00м | бр | 3 |  |  |
| 13 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр. | 8 |  |  |
|  | Клон 15 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с шир.до 1.20м. и дълб. до 2.00м.в земни почви неукр. | м3 | 1126 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | М3 | 449 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | М3 | 2226 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | М3 | 1559 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | М3 | 2624 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. почви при едно утежнено условие | м3 | 1049 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 1049 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 172 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см. | м3 | 24 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 132 |  |  |
| 11 | ПП тръби Ф300 | мл. | 265 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълбочина до 3.00 м | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Същото с дълб.до 4 .00 м | бр. | 3 |  |  |
| 14 | Същото с дълб.до 5.00 м | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр. | 11 |  |  |
|  | Клон 15а |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с шир.до 1.20м. и дълб. до 2.00м. в земни почви неукр. | м3 | 369 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | М3 | 134 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | М3 | 704 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | М3 | 493 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | М3 | 839 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. почви при едно утежнено условие | м3 | 336 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 336 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 164 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см. | м3 | 8 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 46 |  |  |
| 11 | ПП тръби Ф300 | мл. | 91 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълбочина до 4.00 м | бр. | 3 |  |  |
|  | Клон 17 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 803 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 249 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 1438 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 1028 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 1753 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 701 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 701 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 148 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 19 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 105 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 120 |  |  |
| 12 | ПП тръби - ф 400 | мл | 90 |  |  |
| 13 | Улична РШ с дълб.до 3.00м | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Същото с дълбочина до 4.00м | бр. | 3 |  |  |
| 15 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр. | 8 |  |  |
|  | Клон 18 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | мЗ | 850 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 210 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви до 3.00м хоризонтално | м3 | 1383 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 1034 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви - ръчно | м3 | 1752 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер земни почви при едно утежнено условие | м3 | 701 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни маси на р-е до 40м | м3 | 701 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални маси на 4км | м3 | 162 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 22 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 123 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 246 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълб.до 3.00м | бр. | 6 |  |  |
| 13 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр. | 3 |  |  |
|  | Клон 19 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 307 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 74 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви до 3.00м хоризонтално | м3 | 503 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 372 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви - ръчно | м3 | 372 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 254 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 254 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 61 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 8 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 44 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 88 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълб.до 3.00м | бр. | 3 |  |  |
| 13 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр. | 2 |  |  |
|  | Клон 20 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 651 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 200 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 1163 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 837 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 1419 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 568 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 568 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 114 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 15 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 85 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 171 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълб.до 3.00м | бр | 3 |  |  |
| 13 | Същото с дълбочина до 4.00м | бр | 2 |  |  |
| 14 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр | 3 |  |  |
|  | Клон 21 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 1194 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 379 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 2157 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 1547 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 2622 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 1049 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 1049 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 209 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 28 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 155 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 310 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълб.до 3.00м | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Същото с дълбочина до 4.00м | бр. | 7 |  |  |
| 14 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр. | 5 |  |  |
|  | Клон 22 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълб. До 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 153 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 40 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 257 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 190 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 318 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 128 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер з.маси | м3 | 128 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 29 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 4 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 22 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 43 |  |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълб.до 3.00м | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр. | 1 |  |  |
|  | Клон 23 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 306 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 111 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 584 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 410 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 689 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 279 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 279 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 52 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 7 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 38 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 75 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълб.до 3.00м | бр. | 2 |  |  |
| 13 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр. | 3 |  |  |
|  | Клон 24 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 808 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 241 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 1425 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 1037 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 1735 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 698 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 698 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 138 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 19 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 107 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 215 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълб.до 3.00м | бр. | 21 |  |  |
| 13 | Същото с дълбочина до 4.00м | бр. | 2 |  |  |
| 14 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр. | 1 |  |  |
|  | Клон 25 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 909 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 298 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 1662 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 1191 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 1995 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 804 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 804 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 150 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 21 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 117 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 233 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълб.до 4.00м | бр. | 5 |  |  |
| 13 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр. | 3 |  |  |
|  | Клон 26 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 82 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 30 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 156 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 109 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 186 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 74 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 74 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 15 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 2 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 10 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 20 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълб.до 4.00м | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр. | 1 |  |  |
|  | Клон 27 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 765 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 344 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 1594 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 1096 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 1836 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 740 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 740 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 113 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 15 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 85 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 170 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълб.до 4.00м | бр. | 2 |  |  |
| 13 | Същото с дълбочина до 5.00м | бр. | 2 |  |  |
| 14 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр. | 1 |  |  |
|  | Клон 28 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 972 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 421 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 1991 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 1373 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 2301 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 928 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 928 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални масни на 4 км | м3 | 149 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 20 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 109 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 220 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълб.до 3.00м | бр | 2 |  |  |
| 13 | Същото с дълб.до 4.00м | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Същото с дълбочина до 5.00м | бр | 3 |  |  |
| 15 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр. | 1 |  |  |
|  | Клон 29 |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви неукр. | м3 | 364 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 155 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 741 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 509 |  |  |
| 5 | Трамбоване почви ръчно | м3 | 855 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер з. Почви при едно утежнено условие | м3 | 346 |  |  |
| 7 | Разриване с булдозер земни почви на р - е до 40м | м3 | 346 |  |  |
| 8 | Извозване на излишните скални маси на 4 км | м3 | 59 |  |  |
| 9 | Пясъчна подложка - 10см | м3 | 8 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около тръба | м3 | 41 |  |  |
| 11 | ПП тръби - ф300 | мл | 83 |  |  |
| 12 | Улична РШ с дълб.до 4.00м | бр | 3 |  |  |
| 13 | Пом.ст.сметка №3 дъждоприемен уток | бр | 1 |  |  |
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС |  |  |  |

Всички цени в таблицата са посочени в български лева без ДДС.

|  | Помощна сметка №1 „Дъждоприемен уток” | Мярка | количество | Ед.цена | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви ръчно | м3 | 11,00 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 3,00 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 31,00 |  |  |
| 4 | Също – скални почви | м3 | 13,00 |  |  |
| 5 | Засипване със земни почви | м3 | 14,00 |  |  |
| 6 | Засипване със скални почви | м3 | 12,00 |  |  |
| 7 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в скални почви с намалено количество взрив | м3 | 11,00 |  |  |
| 8 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 3,00 |  |  |
| 9 | Извозване на излишните скални маси на 4 км | м3 | 2,00 |  |  |
| 10 | ПП тръби – ф200 | мл | 4,00 |  |  |
| 11 | Бетонов двуставен уток | Бр. | 1,00 |  |  |
| 12 | Превоз бетон | м3 | 0,30 |  |  |
| 13 | Трамбоване почви | м3 | 14,00 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |

|  | Помощна сметка №2 „Преминаване на дере” | Мярка | количество | Ед.цена | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкоп за основи | м3 | 1,80 |  |  |
| 2 | ПП тръби – ф300 | мл | 15,00 |  |  |
| 3 | Изолация с въже от стъклена вата | М2 | 20,00 |  |  |
| 4 | Облицовка с поцинкована ламарина | М2 | 1,10 |  |  |
| 5 | Бетон клас 15 за основи | м3 | 1,80 |  |  |
| 6 | Бетон клас 20 за колонки | м3 | 0,80 |  |  |
| 7 | Кофраж за колонки | М2 | 5,20 |  |  |
| 8 | Стомана АI | кг | 58,00 |  |  |
| 9 | Превоз бетон | м3 | 2,60 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |

|  | Помощна сметка №3 „Дъждоприемен уток” | Мярка | количество | Ед.цена | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкоп с ширина до 1.20м и дълбочина до 2.00м в земни почви ръчно | м3 | 22,00 |  |  |
| 2 | Също с дълбочина 2.00м - 4.00м | м3 | 6,00 |  |  |
| 3 | Прехвърляне на земни почви 3.00м хоризонтално | м3 | 44,00 |  |  |
| 4 | Засипване със земни почви | м3 | 26,00 |  |  |
| 5 | Извозване на излишните земни маси | м3 | 2,00 |  |  |
| 6 | ПП тръби – ф200 | мл | 4,00 |  |  |
| 7 | Бетонов двуставен уток | Бр. | 1,00 |  |  |
| 8 | Превоз бетон | м3 | 0,30 |  |  |
| 9 | Трамбоване почви | м3 | 26,00 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |

ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

________________ (___________________) без ДДС или

(цифром)		 (словом)

________________ (___________________) с вкл ДДС

(цифром)		   (словом)

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и  изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на СМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ВАЖНО!!! Всяка страница от офертата трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ОБЩИНА ЯКОРУДА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка

| Наименование на поръчката | Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда” |
| --- | --- |

ЧАСТ V

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБЩИНА ЯКОРУДА

ПРОЕКТ

ДОГОВОР

№______/_____________ г.

Днес, ...…… 2012 г., в гр. Якоруда, между ОБЩИНА ЯКОРУДА, представлявана от Нуредин Мусов Кафелов – Кмет на Община Якоруда и Айше Ахмед Хаджиалиш– гл.счетоводител, ЕИК 000025039, с адрес: гр. Якоруда, ул.”Васил Левски” № 1,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

...............................................................................,   вписано   в   регистъра   на търговските дружества при .........................................съд. под № ...., том, стр. по фирмено дело №.........................................г.,/ съответно в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК …..............................., представлявано от …………………………......,наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена и в изпълнение на решение за възлагане № ………............../……….2011 г. и на основание чл. 41 от ЗОП се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да реконструира и доизгради канализационна мрежа на с. Юруково, община Якоруда, в съответствие с документацията за участие в процедурата, одобрените и съгласувани инвестиционни проекти, офертата за изпълнение на поръчката, условията на проекта и програмата, по които е осигурено финансирането, настоящият договор и приложенията към него.

(2)При изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) по ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Закона за устройството на територията,  Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите предмет на този договор.

#### ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА.

Чл.2. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни СМР предмет на настоящия договор в срок от .............. календарни дни от датата на предаване на строителната площадка.

(3) Срокът за изпълнение на обекта е съгласно приложения график, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителна площадка. Времетраенето на договора се удължава с дните на закъснението при следните условия:

т.3.1. При неосигурени средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

т.3.2. При временно спиране на строителството на обекта от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ поради технически причини, лоши метеорологични условия непозволяващи работа на обекта  и др/.

т.3.3. При временно спиране на строителството на обекта от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непреодолима сила, непозволяваща работа на обекта  и др/.

# ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Общата цена за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), предмет на настоящият договор е в размер на .....................лв (......................................) без ДДС, изчислено на  база единичните цени и количествата, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложение № 1 към този договор.

(2) Единичните цени са окончателни и не подлежат на промяна при смяна на икономическите условия до довършване на възложените СМР.

Чл.4. (1)Плащането се извършва след издадена от Изпълнителя фактура, съгласно алинея 2.

(2)Възложителят се задължава да заплати дължимата цена на Изпълнителя, както следва:

- Авансовото плащане към Изпълнителя е в размер до 30% (тридесет процента) от стойността на настоящата обществена поръчка и се осъществява до 20 (двадесет) дни от подписване на договора; Авансът е платим по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора, срещу представена фактура и документ за внесена гаранция за авансово плащане.

- Междинно плащане – Възложителят извършва междинни плащания в размер до 70% от стойността на цената за изпълнение на СМР, включващи и аванса в срок до 20 (двадесет) работни дни след приемане на необходимия обем изпълнени СМР от страна на строителния надзор и възложителя и издадена фактура от страна на изпълнителя.

- Окончателното плащане е сумата равна на разликата между стойността на бъдещия договор между Възложител и Изпълнител, и получените суми от аванс и междинно плащане. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от изпълнителя суми, за стойността с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение. Заплаща се след приключване на дейностите, представяне на окончателен доклад съгласно изискванията на ЗУТ, окончателното приемане на изпълнената работа, въвеждане на обекта в експлоатация и представяне на окончателен доклад съгласно изискванията на ЗУТ,Срокът за плащане е до 20 (двадесет) работни дни от датата на въвеждане на обекта в експлоатация и одобряването на представената от Изпълнителя фактура.

(2) Възложителят извършва междинни плащания на изпълнените СМР по банков път след представяне на подписани от Възложителя, Изпълнителя и извършващия строителен надзор за т. 1 и 2:

1. протокол за действително извършени и приети от Възложителя СМР, остойностени по единични цени, съгласно количествено-стойностната сметка;

2. документи, съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба №2/2003 г. и Наредба №3/2003 г.;

3. фактура, издадена от Изпълнителя, на стойност равна на стойността на протокола по т. 1.

(3) Всяка фактура трябва да съдържа в описателната си част текста “Разходът е по проект «Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с. Юруково, община Якоруда» в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №01/321/00770/22.10.2010 г. подписан между Община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие” по мярка 321, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.”

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска заплащане на по-голямо количество на вложените материали и/или извършените работи в сравнение с предварително определеното ако увеличението е вследствие на:

- несъгласувано с възложителя отклонение от предварително уговорените изисквания

- нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

- отстраняване на допуснати от изпълнителя недостатъци;

- влагане на некачествени или неподходящи материали.

Чл.5. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява плащанията, след приемане на СМР с приемателно-предавателен протокол и представяне  на фактура – оригинал.

(2) Плащанията се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка:.........................................................

Клон:..........................................................

ВІС:............................................................

ІВАN:..........................................................

ІV. СРОКОВЕ  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл.6. (1) Крайният срок за приключване на всички работи по изпълнение предмета на договора е :................................................

(2) Сроковете за изпълнение на отделните етапи са посочени в приложение което е неразделна част от настоящия договор.

(3) При настъпване на непреодолима сила или извънредни неблагоприятни метеорологични условия извън обичайните за сезона за съответния географски регион, непозволяващи изпълнение на строително-монтажните работи и/или доспът до обекта, страните по договора подписват Констативен протокол за наличие на тези условия, придружен с доказателства, съответно официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН или други документи, които биха се възприели като удостоверяващи настъпилите обстоятелства непозволяващи изпълнение на строително-монтажните работи. В тези случаи срокът за цялостното изпълнение на договора може да се удължи с периода, посочен в констативния протокол.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7 (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- да предаде строителната площадка в срок до 5 дни от влизане на договора в сила;

- да осигури достъп до обектите, където ще се извършват уговорените СМР, както и да създаде на изпълнителя необходимите условия за изпълнение на договора;

- да осигури консултант по смисъла на чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройството на територията, който ще извърши строителен надзор;

- да заплати извършената работа по подписаните приемателно-предавателни протоколи в сроковете и при условията на настоящия договор;

- да организира насрочването на Държавна приемателна комисия за приемането на строежа след представяне на всички необходими документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- своевременно писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в гаранционния срок недостатъци на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;

- да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност;

- да прави възражения по изпълнението на работата в случай на неточно изпълнение;

- да откаже да приеме работата и да заплати част или цялото възнаграждение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци;

- да дава указания, които са задължителни за изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи, на нормативни актове или водят до съществено отклонение от поръчката.

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои представители, които в 5-дневен срок от приключване на СМР да състави приемателно-предавателен протокол за обема и качеството на изпълнените СМР.

Чл.8 (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- да изпълни всички дейности по предмета на настоящият договор качествено, в обхвата, сроковете и при спазване на условията, посочени в договора, документацията за участие и законовите изисквания, строителните правила и нормативи;

- да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора;

- да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да проверява изпълнението и му оказва пълно съдействие в тази насока;

- да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор;

- да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за възникнали въпроси или затруднения по изпълнението на договора;

- да  изготвя платежните документи, да ги представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка и подпис и го уведомява писмено за готовността си да състави протокол за предаване на етап или на цялостно изпълнения обект;

- за своя сметка да осигури материали, детайли, механизация, както и всичко друго необходимо за изпълнение на уговорените СМР;

- да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно предвижданията на инвестиционния проект, както и да извършва качествено СМР. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в инвестиционния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Изпълнителят  носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество;

- да извърши СМР с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията на възложителя, както и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности;

- да оформи, съхранява и предоставя , при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи заповедна книга по чл.170 от Закона за устройството на територията, както и всички други книжа и документи предвидени в българската нормативна уредба или настоящият договор;

- да спазва правилата по охрана на труда, да осигури безопасни условия на труд както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират в или в близост до работните площадки, както и да провежда инструктаж на работниците на обекта, което да се отразява в нарочна „Книга за инструктаж”.

- Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителните площадки, като не допуска навлизането им в съседни терени;

- Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителният надзор;

- Да застрахова и поддържа валидна за целия срок на договора застраховка професионална отговорност по смисъла на чл.171 от Закона за устройството на територията, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му;

- Да отстранява своевременно появилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове;

- Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените случаи;

- Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато е ангажирал такива, като за своя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или задължителни съгласно нормативните актове.

Чл.9 (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички законови изисквания свързани със строителството.

(2) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло изпълнителят.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(3) Всички санкции наложени от общински или държавни органи във връзка с осъществяваните СМР по този договор са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- При точно изпълнение на задълженията си да получи уговорената цена, при условията и в сроковете посочени в този договор;

- Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация при необходимост и съдействие в случаите когато възникнали проблеми могат да се решат само с негово участие;

- Да иска работата му да бъде приета, когато е изпълнена съобразно уговореното.

# VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.10. (1) В седемдневен срок от получаване на уведомлението за влизане на договора в сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност в съответствие с условията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за този вид строежи.

(2) Застраховката по ал.1 трябва да се поддържа валидна за целия срок на договора до окончателното му изпълнение.

Чл.11. (1)Преди започване на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда, както вътре така и извън територията на строителната площадка, както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие на замърсяване, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.

(2)Тези мерки трябва да се прилагат през целия период на работа до окончателното приключване и предаване на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.12. (1)Изпълнението трябва да е съобразено изцяло с инвестиционния проект, изискванията на документацията за участие, клаузите на този договор, техническите, технологични правила и нормативи, както и с изискванията на действащото законодателство.

Чл.13. (1) При изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага само висококачествени материали, оборудване и строителни продукти, определени в инвестиционния проект. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в инвестиционния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прави проверка на доставените материали и оборудване, които ще се влагат в строежа, с оглед установяване дали съответстват на изискванията за качество, на одобрения проект, техническите спецификации и документация.

Чл.14. (1)Ако при извършване на СМР възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл.15 (1) Всички приключили операции, които подлежат на закриване се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с двустранен протокол. Завършените етапи, по които ще бъдат извършвани плащания също се приемат с отделни двустранни протоколи. При завършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана да направи оглед, да приеме изпълнената работа и състави протокол за това.

(2) В протоколите по ал.1 се описват: обема на действително изпълнените СМР, качество и количеството на извършената работа и вложените материали, съответствие на изпълнението с договореното, както и дали са спазени договорените срокове.

(3)В случай, че бъдат констатирани съществени недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме работата. Установените недостатъци се описват в протокола като се посочва и срок за тяхното отстраняване. Този срок не се отразява на графика за изпълнение и не удължава крайния срок по чл.6.

(4)Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка като той дължи неустойка за забава, когато поради отстраняването им просрочва графика.

(5) Подписването на констативния протокол не може да е по-късно от 5 дни от получаване на поканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  Ако в този срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се яви да прегледа и приеме работата се счита, че той я приема без възражения.

Чл.16. (1)Преди да предаде окончателно изпълнената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички изпитания, съгласно изискванията на нормативната уредба, приложими към дейностите  по предмета на договора.

(2)  Разходите във връзка с изготвянето на екзекутивна документация, с изпитанията, с изготвянето на доклади и анализи от сертифицирани лаборатории, както и разходите за контролни измервания от специализираните държавни контролни органи във връзка с назначаването на държавна приемателна комисия, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.17. (1)След завършване на всички включени в обхвата на договора работи и предпускови операции, изпълнителят изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на констативен акт образец №15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Възложителят, проектантът, изпълнителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.18. При установяване на некачествено изпълнение на СМР или влагане на некачествени материали или несъответствие на изпълненото с договорените условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска поправяне на работата в даден от него подходящ срок за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако недостатъците не бъдат отстранени в този срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска заплащане на разходите, необходими за поправката или съответно намаление на възнаграждението.

Чл.19.След окончателното приключване и приемане на възложената работа, на базата на направените констатации и в съответствие с единичните цени посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се определя окончателната стойност на извършената работа и се прави рекапитулация като се съпоставя заплатената сума с действително дължимата като разликата се заплаща от съответната страна до уравняване на насрещните престации.

# VІІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.20. (1)Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР, материали, техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане считано от датата на подписване на Образец №15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

# VІІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.21.(1)Гаранционните срокове във връзка с извършените по предмета на договора строително-монтажни работи, са определени в съответствие изискванията на Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци, както и дефектите проявилите се в гаранционните срокове.

(3) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се установяват с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4)За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като му изпраща протокола по ал.3 и му предоставя подходящ срок за поправянето им.  В срок до 5 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по отстраняване на недостатъците в срока по ал.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен разноските направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на 2% от стойността на некачествено изпълнените работи.

(6) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е 	 имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.22. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор при подписването му ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него. Гаранцията се представя, в съотвествие с документацията за участие, в една от следните форми:

- Депозит на парична сума в лева в размер на 3% от общата стойност на договора по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

Корпоративна търговска банка АД,

IBAN BG46KORP 9220 33 379635 01,

BIC  KORPBGSF

- Банкова гаранция за сума в лева в размер на 3% от общата стойност на договора със срок на валидност един месец след датата на получаване на Разрешение за ползване на строежа. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или частично в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора.

(2) Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23. (1)  Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава по писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изтичане на един месец от датата на получаване на Разрешение за ползване на строежа, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на някое от задълженията му.

(2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

Чл.24. (1) Най-късно в деня преди извършването на авансовото плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, покриваща 100% (сто процента) авансовото плащане, дължима при първо поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Гаранцията за авансово плащане се освобождава изцяло след цялостното възстановяване на аванса.

Х. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ:

Чл.25. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работи в срок от един месец от влизане в сила на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи внесената гаранция като неустойка. Тази разпоредба не се прилага в случай, че изпълнението не е започнало поради вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или непреодолима сила.

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на предаване на строителната площадка, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети, възникнали при или по повод изпълнение на работи по строежа или при части от тях ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстранява за своя сметка.

Чл.27. Независимо от правата си по чл.18 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на неустойка в размер на 5% от стойността на некачествено извършените работи.

Чл.28  При забава за завършване и предаване на етап от изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в размер на  0.5% от общата цена на етапа за всеки просрочен ден, но не повече от 10%  общо, освен ако забавата е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След достигане на максималният размер на неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да прекрати договора едностранно. При забава за окончателното предаване на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1%  от стойността на договора за всяка седмица просрочие, но не повече от 5% общо.

Чл.29. Неустойките по чл.28 и 29 се приспадат от дължимата цена за извършените работи.

Чл.30. Изправната страна може да претендира и по-големи вреди по установения в закона ред.

ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.31. (1)Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Непреодолимата сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън контрола на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2)Срокът на изпълнение на  задължението се продължава с периода, през който изпълнението е спряно при условията на ал.1. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(3)Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл.32. (1)Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в подходящ срок уведомява писмено другата страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора, както и да представи доказателства (съответни документи, издадени от компетентния органи) за появата, естеството и размера на събитието. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. То се възобновява незабавно след отпадане на събитията довели до спирането му.

(3) Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

Чл.33. (1) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непреодолимата сила.

(2) В периода на действие на непреодолимата сила, страните са длъжни да предприемат всички необходими мерки и действия, за да избегнат или смекчат въздействието на това събитие и доколкото е възможно , да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

ХІІ. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.34. Настоящият договор може да бъде изменян само при условията на чл. 43, ал.2 от Закона за обществените поръчки. Изменението става по изключение когато:

- В резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора или

- При намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или

- При изменение на държавно регулирани цени. В този случай изменението на цената е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя,настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

Чл.35. (1) Договорът се прекратява:

- с  изпълнение на задълженията;

- по взаимно съгласие;

- едностранно от изправната страна при съществено неизпълнение на задълженията по този договор от другата страна.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно при следните условия:

- ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;

- ако изпълнителят не започне изпълнение по договора повече от един месец от влизане на договора в сила и предаване на строителната площадка, освен ако това не се дължи на вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на непреодолима сила;

- ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави съществено изпълнението и ще просрочи уговореният график за предаване на отделен етап или предаването на целият обект с повече от два месеца, освен ако това не се дължи на вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или непреодолима сила;

- ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява законосъобразни указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на договора или не отстранява установени неточности или несъответствия констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителният надзор и отразени в протокол;

- ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация. За настъпването на тези обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.36. При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените и неизплатени видове работи.

Чл.37. Прекратяването на договора не освобождава страните от отговорност и задължението за изплащане на неустойки, когато такива се дължат.

Чл.38.Към момента на прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

- Прекрати по-нататъшната работа, с изключение на дейностите свързани с обезопасяване на строителната площадка;

- Предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;

- Предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването.

### ХІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.40 (1)Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност и изпратени на адресите посочени в този договор.

(2)Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, същата се счита за редовно уведомена ако съобщението е изпратено на адреса от договора.

Чл.41. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на договора ще се решават чрез преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне съгласие - по съдебен ред от компетентният български съд, в съответствие с българското законодателство.

Чл.42. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	……………			              ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………

НУРЕДИН МУСОВ КАФЕЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

Гл. счетоводител:

/Айше Ахмед Хаджиалиш/

# Footnotes

Декларацията се подписва задължително от:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи , включително за чуждестранните лица- за лицата, които представляват кандидата или участника.

7. за прокуристите, когато има такива

8. В случай, че участникът е е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по чл. 47, ал. 4 от  ЗОП.

# Text boxes

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:_________________________

Подпис и печат:_____________________

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:_________________________

Подпис и печат:_____________________